## Slide 1: 第 4 章 网络层

## Slide 2
网络层主要作用就是在复杂的网络环境中将数据包发给最终的目标地址。
  IP地址
  分组封装
  路由协议
  其他
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网

## Slide 3: 第 4 章 网络层
4.1 网络层提供的两种服务
4.2 网际协议 IP
4.3 划分子网和构造超网
4.4 网际控制报文协议 ICMP
4.5 互联网的路由选择协议
4.6 IPv6
4.7 IP 多播
4.8 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
4.9 多协议标记交换 MPLS

## Slide 4: 4.1 网络层提供的两种服务
在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起了长期的争论。
争论焦点的实质就是：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？

## Slide 5: 一种观点：让网络负责可靠交付
这种观点认为，应借助于电信网的成功经验，让网络负责可靠交付，计算机网络应模仿电信网络，使用面向连接的通信方式。
通信之前先建立虚电路 (Virtual Circuit)，以保证双方通信所需的一切网络资源。
如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复。

## Slide 6: 虚电路服务
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
虚电路
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送
按顺序到达
优点：
缺点：
Notes: 虚电路是分组交换的两种传输方式中的一种。在通信和网络中，虚电路是由分组交换通信所提供的面向连接的通信服务。在两个节点或应用进程之间建立起一个逻辑上的连接或虚电路后，就可以在两个节点之间依次发送每一个分组，接收端收到分组的顺序必然与发送端的发送顺序一致，因此接收端无须负责在接收分组后重新进行排序。虚电路协议向高层协议隐藏了将数据分割成段，包或帧的过程。

## Slide 7: 虚电路是逻辑连接
虚电路表示这只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，而并不是真正建立了一条物理连接。
请注意，电路交换的电话通信是先建立了一条真正的连接。
因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似，但并不完全一样。
Notes: 虚电路通信与电路交换类似，两者都是面向连接的，即数据按照正确的顺序发送，并且在连接建立阶段都需要额外开销。但是，电路交换提供稳定的比特率和延迟时间，而虚电路服务的比特率和延迟时间要取决于以下因素：
1.网络节点上包队列的长度；
2.应用程序产生数据的比特率；
3.使用统计多路复用技术时，共享同一网络资源的其他用户的负荷；
4.许多虚电路协议通过数据重传，包括检错纠错和自动重传请求（ARQ），提供可靠的通信服务。
虚电路是在分组交换网络上的两个或多个端点站点间的链路。它为两个端点间提供临时或专用面向连接的会话。提前定义好一条路径，可以改进性能，并且消除了帧和分组对头的需求，从而增加了吞吐率。从技术上看，可以通过分组交换网络的物理路径进行改变，以避免拥挤和失效线路，但是两个端系统要保持一条连接，并根据需要改变路径描述。

## Slide 8: 另一种观点：网络不负责可靠交付
网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，不进行编号
网络层(通信子网)向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
尽最大努力交付:即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。
Notes: 电路交换是指通信双方独占物理通道。虚电路是指在一条物理线路和采用多路利用技术实现多路通信，就是同一条物理线路，因为使用了多路复用技术可以构造很多条虚拟的电路，而第一对通信双方独占一条虚电路
虚电路方式是在分组交换的基础之上的，交换的是分组。实际上也占用一条物理电路，之所以是虚的，因为不是独占的，其它分组也可以使用该电路上的各路由器。而电路交换就真的是独占一条线路了。

## Slide 9: 网络层不提供服务质量的承诺
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
IP 数据报
丢失
H1 发送给 H2 的分组可能沿着不同路径传送
分组可能出错、丢失、重复和失序

## Slide 10: 网络层不提供服务质量的承诺
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
IP 数据报
丢失
如果主机（即端系统）中通信需要是可靠的,
(出错、丢失、重复和失序)由网络的主机中的运输层负责
路由器可以做得比较简单，而且价格低廉

## Slide 11: 采用数据报设计思路的好处是：
网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。
互联网的网络层采用了这种设计思路。
互连网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性。
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
IP 数据报
丢失
Notes: 虚电路服务与数据报服务的本质差别表现为：
是将顺序控制、差错控制和流量控制等通信功能交由通信子网完成，还是由端系统自己来完成。

## Slide 12: 虚电路服务与数据报服务的对比
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
思路 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立 | 必须有 | 不需要
终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址
分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责
Notes: 数据报：
1、传输无需连接建立和释放的过程；
2、每个数据报中需带较多的地址信息；
3、用户的连续数据块会无序地到达目的地；接受站点处理复杂。
4、当使用网状拓扑组建网络时，任一中间结点或者线路的故障不会影响数据报的传输（可以选择不同的路径），可靠性较高。
5、数据报较适合站点之间少量数据的传输。
虚电路：
1、 传输需连接建立和释放的过程；
2、 数据块中仅含少量的地址信息（LC号），用户的连续数据块沿着相同的路径，按序到达目的地；接受站点处理方便。
3、如果虚电路中的某个结点或者线路出现故障，将导致虚电路传输失效。
4、虚电路方式较适合站点之间大批量的数据传输。

## Slide 13: 4.2 网际协议 IP
4.2.1 虚拟互连网络
4.2.2 分类的 IP 地址
4.2.3 IP 地址与硬件地址
4.2.4 地址解析协议 ARP
4.2.5 IP 数据报的格式
4.2.6 IP 层转发分组的流程

## Slide 14: 4.2 网际协议 IP
网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。
与 IP 协议配套使用的还有三个协议：
  地址解析协议 ARP
  (Address Resolution Protocol)
  网际控制报文协议 ICMP
  (Internet Control Message Protocol)
  网际组管理协议 IGMP
  (Internet Group Management Protocol)

## Slide 15: 网际层的 IP 协议及配套协议
各种应用层协议
网络接口层
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
运输层
TCP, UDP
应用层
ICMP
IP
ARP
与各种网络接口
网络层
（网际层）
IGMP

## Slide 16: 4.2.1 虚拟互连网络
将网络互连并能够互相通信，会遇到许多问题需要解决，如：
  不同的寻址方案
  不同的最大分组长度
  不同的网络接入机制
  不同的超时控制
  不同的差错恢复方法
  不同的状态报告方法
  不同的路由选择技术
  不同的用户接入控制
  不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
  不同的管理与控制方式 等
如何将异构的网络
互相连接起来？

## Slide 17: 使用一些中间设备进行互连
网络
网络
网络
网络
网络
(a) 互连网络
路由器
IP 网的概念
  同一网络内：
  物理层中继系统：转发器 ，
  集线器hub。
  数据链路层中继系统：交换机或网桥。
  不同网络间：
  网络层中继系统：路由器 (router)。
  网络层以上的中继系统：网关 (gateway)。

## Slide 18: 使用一些中间设备进行互连
将网络互相连接起来要使用一些中间设备。
中间设备又称为中间系统或中继 (relay)系统。
有以下五种不同的中间设备：
  物理层中继系统：转发器 (repeater)，集线器hub。
  数据链路层中继系统：网桥 或 交换机。
  网络层中继系统：路由器 (router)。
  网络层以上的中继系统：网关 (gateway)。

## Slide 19: 网络互连使用路由器
当中继系统是转发器或网桥时，一般并不称之为网络互连，因为这仅仅是把一个网络扩大了，而这仍然是一个网络。
网关由于比较复杂，目前使用得较少。
网络互连都是指用路由器进行网络互连和路由选择。
由于历史的原因，许多有关 TCP/IP 的文献将网络层使用的路由器称为网关。

## Slide 20: 互连网络与虚拟互连网络
网络
网络
网络
网络
网络
(a) 互连网络
路由器
(b) 虚拟互连网络
虚拟互连网络
（ IP 网,
互联网）
IP 网的概念
使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 IP 网。
如果在这种覆盖全球的 IP 网的上层使用 TCP 协议，那么就是现在的互联网 (Internet)。

## Slide 21: 虚拟互连网络的意义
所谓虚拟互连网络也就是逻辑互连网络，它的意思就是互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是我们利用 IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。

## Slide 22
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机
H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
分组在互联网中的传送
互联网可以由多种异构网络互连组成。
Notes: 1、互联网的异构性；2、网络中由路由器转发数据；3、间接交付和直接交付；4、路由器只有协议栈的下三层

## Slide 23: 从网络层看 IP 数据报的传送
如果我们只从网络层考虑问题，那么 IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
IP 数据报
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2

## Slide 24: 4.2.2 分类的 IP 地址
在 TCP/IP 体系中，IP 地址是一个最基本的概念。
本部分重点学习：
  1. IP 地址及其表示方法
  2. 常用的三种类别的 IP 地址

## Slide 25: 1. IP 地址及其表示方法
我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。
IP 地址就是给每个连接在互联网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
IP 地址现在由互联网名字和数字分配机构ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。

## Slide 26: IP 地址的编址方法
分类的 IP 地址。这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
子网的划分。这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950] 在 1985 年通过。
构成超网。这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。

## Slide 27: 分类 IP 地址
将IP地址划分为若干个固定类。
每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。
一个 IP 地址在整个互联网范围内是唯一的。

## Slide 28: 分类 IP 地址
这种两级的 IP 地址结构如下：
这种两级的 IP 地址可以记为：
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>} (4-1)
::= 代表“定义为”
32位
网络号
主机号

## Slide 29: 各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1

## Slide 30: 各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类地址的网络号字段 net-id 为 1 字节

## Slide 31: 各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
B 类地址的网络号字段 net-id 为 2 字节

## Slide 32: 各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
C 类地址的网络号字段 net-id 为 3 字节

## Slide 33: 各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
D 类地址是多播地址

## Slide 34: 各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
E 类地址保留为今后使用

## Slide 35: 点分十进制记法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每 8 位为一组
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

## Slide 36: 点分十进制记法举例
32 位二进制数
等价的
点分十进制数
10000001 00110100 00000110 00000000
129.52.6.0
11000000 00000101 00110000 00000011
192.5.48.3
00001010 00000010 00000000 00100101
10.2.0.37
10000000 00001010 00000010 00000011
128.10.2.3
10000000 10000000 11111111 00000000
128.128.255.0

## Slide 37: 一些特殊的 IP 地址
0.0.0.0，表示在本网络上的本主机，或是默认路由
127.*.*.*，用作本地软件环回测试地址
主机号码全“0”的IP，表示该网络的网络地址。不能分配给主机用
主机号码全“1”的IP ，表示广播地址，即对网络上所有的主机进行广播，不能分配给主机用。

## Slide 38: 判断IP的分类
12910000001， B类
129.52.6.0
22211011110， C类
222.5.48.3
 | 8bit对应值 |  |  |  |  |  |  | 
 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 39: 2. 常用的三种类别的 IP 地址
网络 类别 | 最大可指派 的网络数 | 第一个可指派的 网络号 | 最后一个可指派的 网络号 | 每个网络中 最大主机数
A 0* | 126 (27 – 2) （0.0.0.0不用 127.*.*.*不用） | 1 | 126 | 16777214 （224 – 2）
B 10* | 16383 (214 – 1) 128.0.0.0不用 | 128.1 | 191.255 | 65534 （216 – 2）
C 110* | 2097151 (221 – 1) 192.0.0.0不用 | 192.0.1 | 223.255.255 | 254 （28 – 2）
IP 地址的指派范围
Notes: 怎样表示一个网络的网络地址
怎样表示一个网络的所有主机
一个网络（网络号给定后），可连接的主机数
什么是环回测试地址

## Slide 40: 一般不使用的特殊的 IP 地址
网络号 | 主机号 | 源地址 使用 | 目的地址 使用 | 代表的意思
0 | 0 | 可以 |  | 在本网络上的本主机，默认路由
0 | host-id | 可以 |  | 在本网络上的某台主机host-id
全1 | 全1 |  | 可以 | 只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id | 全1 |  | 可以 | 对net-id上的所有主机进行广播
127 | 非全0或全1的任何数 | 可以 | 可以 | 用作本地软件环回测试之用

## Slide 41: IP 地址的一些重要特点
(1) IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：
  第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理
  第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

## Slide 42: IP 地址的一些重要特点
(2) 实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。
  当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。
网络3
网络2
网络1
Notes: 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

## Slide 43: IP 地址的一些重要特点
(3) 一个网络指的是具有相同网络号主机的集合。
  用集线器(转发器)、交换机(网桥)连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。
  具有不同网络号的网络，需要使用路由器互联
(4) 所有分配到相同网络号 net-id 的网络，无论是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。

## Slide 44: 3个独立的不同的网络 网络地址：{网络号，主机号为0}，（很重要）
B
222.1.1.0
222.1.1.3
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.0
222.1.3.3
222.1.3.1
222.1.3.0
LAN3
LAN2
LAN1
互联网
集线器、交换机
222.1.1.1
222.1.1.2
Notes: LAN1里所有IP的网络号是一样的。他们处在同一网络里

## Slide 45: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
不同网络之间需要通过路由器互联,
R1（更准确是222.1.1.4）叫做LAN1的网关
集线器

## Slide 46: 4.2.3 IP 地址与硬件地址
IP 地址与硬件地址是不同的地址。
从层次的角度看，
  硬件地址（或物理地址）是数据链路层和物理层使用的地址。
  IP 地址是网络层和以上各层使用的地址，是一种逻辑地址（称 IP 地址是逻辑地址是因为 IP 地址是用软件实现的）。

## Slide 47: 4.2.3 IP 地址与硬件地址
网络层的IP 数据报
数据链路层的MAC 帧
首部
尾部
首部
数据链路层及以下
使用硬件地址
硬件地址
源MAC，目的MAC
网络层及以上
使用 IP 地址
IP 地址
源IP，目的IP

## Slide 48: IP 地址与硬件地址的用途是不同的
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP地址：相当于信封上写的地址，通信中不变
MAC地址：相当于中转站地址，通信中不断变化

## Slide 49: IP 地址的用途(相当于信封上写的地址)
（源IP，目的IP），标识通信的起点和终点，在网络传输过程中不会变化
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP数据报
IP数据报
IP数据报

## Slide 50: MAC地址的用途(相当于中转站地址)
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
（源MAC地址，目的MAC地址），用来表示每段实际通信链路（H1->R1,R1->R2,R2->H2）的起点和终点,不断变化
源:HA1 ，目的: HA3
源:HA4 ，目的: HA5
源:HA6 ，目的: H2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
MAC 帧
MAC 帧
MAC 帧
IP数据报
IP数据报
IP数据报

## Slide 51
结点根据目的站的 IP 地址的进行路由选择。
结点根据目的MAC地址决定是否接收帧
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP 数据报
Notes: 两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中。

## Slide 52: 主机 H1 与 H2 通信中使用的 IP地址 与 硬件地址HA
 | 在网络层 写入IP数据报首部的地址 |  | 在数据链路层 写入MAC帧首部的地址 | 
 | 源地址 | 目的地址 | 源地址 | 目的地址
从H1到R1 | IP1 | IP2 | HA1 | HA3
从R1到R2 | IP1 | IP2 | HA4 | HA5
从R2到H2 | IP1 | IP2 | HA6 | HA2
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP数据报
IP数据报
IP数据报

## Slide 53: 4.2.4 地址解析协议 ARP
通信时使用了两个地址：
  IP 地址（网络层地址）
  MAC 地址（数据链路层地址）
每个接口都有两个地址
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
00-15-C5-C8-C4-95
220.168.10.16
00-15-C5-C6-C8-11
IP 地址
MAC 地址
LAN

## Slide 54: 地址解析协议 ARP 的作用
不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
已知IP =>ARP =>MAC
每个接口都有两个地址
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
00-15-C5-C8-C4-95
220.168.10.16
00-15-C5-C6-C8-11
IP 地址
MAC 地址
LAN
MAC ？

## Slide 55: 每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，
里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
A
Y
X
B
Z
A的ARP缓存
IP 硬件地址 有效时间
IP-X Mac-X
IP-Y Mac-Y
IP-B Mac-B
IP-Z Mac-Z
  可以通过arp –a 命令查看本机的映射表；
  C:\Documents and Settings\user>arp -a

## Slide 56
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B（已知IP） 发送 数据时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。
  如有，就可查出对应的B 的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧（作为目的MAC地址），然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
  没有，主机需要使用ARP协议获取B 的 MAC地址
A
Y
X
B
Z
209.0.0.6
A的ARP缓存
IP 硬件地址
IP-X Mac-X
IP-Y Mac-Y
IP-B Mac-B
MACA | MACB | IPA | IPB | 其他
00-00-C0-15-AD-18
209.0.0.5

## Slide 57
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 单播发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
内容：我是 209.0.0.5，
硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
主机 B 将 A 信息写入ARP表
主机 A将B 信息写入ARP表
ARP
协议
Notes: ARP请求分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 0) / 目标方 IP 地址。
ARP 请求（本地广播 ）（路由器不转发ARP请求）。
ARP 响应分组（单播）：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址。
ARP 分组封装在物理网络的帧中传输。

## Slide 58: 应当注意的问题
ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。

## Slide 59: 应当注意的问题 目的主机B和源主机A不在同一个局域网上
主机A首先要把数据发往R1，因此ARP 首先找到R1的硬件地址HA3，把数据报发送给R1
R1通过ARP 找到R2的硬件地址HA5，把数据报转发给R2
经多次ARP 最终将数据发给B
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 A
主机 B
路由器 R1
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
用ARP
找到HA5
用ARP
找到HA3
用ARP
找到HA2
谁发出ARP请求？
请求谁的地址？
谁发出ARP 应答分组
谁发出ARP请求？
请求谁的地址？
谁发出ARP 应答分组
谁发出ARP请求？
请求谁的地址？
谁发出ARP 应答分组

## Slide 60: 使用 ARP 的四种典型情况（自学）
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4

## Slide 61: 使用 ARP 的四种典型情况（自学）
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上另一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。

## Slide 62: 应当注意的问题（续）
从 IP 地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

## Slide 63: 练习，IP的配置

## Slide 64: 4.2.5 IP 数据报的格式
网络层传输的分组叫做 IP 数据报
一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前

## Slide 65
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址（ IP 地址）
目 的 地 址（ IP 地址）
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部由固定和可变两部分组成。
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

## Slide 66
可变
部分
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

## Slide 67
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
区 分 服 务
在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

## Slide 68
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)
区 分 服 务
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

## Slide 69
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
首部长度——占 4 位，单位为 4 字节
例如：首部长度为0101=5，则表示首部长度为5×4=20字节
IP 的首部字段的最大值是 (1111 = 15)
因此，首部长度的最大值15×4=60 字节。
隐含：首部的长度是4字节的倍数；
区 分 服 务

## Slide 70
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，在一般的情况下都不使用这个字段
区 分 服 务

## Slide 71
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
区 分 服 务
Notes: 65535字节（2的16次方-1）
虽然使用尽可能长的数据报会使传输效率提高，但由于以太网的普遍应用，所以实际上使用的数据报长度很少有超过1500字节的。
为了不使IP数据报的传输效率降低，有关IP的标准文档规定，所有的主机和路由器必须能够处理的IP数据报的长度不得少于576字节。

## Slide 72: 回忆，MAC帧封装时
MAC帧
首部
数 据
尾部
IP 数据报
 MTU
网络层
数据
链路层
向下交付

## Slide 73: 产生问题
当IP数据报长度大于数据链路层的 MTU时，IP 数据报交付到数据链路层时，就需要根据帧长的要求进行分片
IP 数据报（最大长度为65535 字节）
以太网MAC 帧
首部
尾部
首部
网络层
（以太网MTU =1500字节）
数据链路层
 MTU
数据
不能直接交付
Notes: 为什么会有IP分片？直接原因是上层协议企图发送一段数据，其长度超过了MTU（Maxitum Transmission Unit）。什么情况，或者说什么协议会尝试发送这么长的数据？常见的有UDP和ICMP，需要特别注意的是，TCP一般不会。

## Slide 74
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标识(identification) 占 16 位，不做序号用，分片时用到
分片后的所有分片具备相同的标识，以便接收端容易重新组装数据
区 分 服 务

## Slide 75
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标志(flag) 占 3 位, 分别是(1bit，DF，MF)
该字段第一位不使用。
DF (Don't Fragment)
  只有当 DF  0 时才允许分片。
MF (More Fragment)。
  MF  1 表示后面“还有分片”
  MF  0 表示最后一个分片。
Notes: 标记（Flags）：长度3比特。 (不用，DF，MF)
该字段第一位不使用。第二位是DF（Don't Fragment）位，DF位设为1时表明路由器不能对该上层数据包分段。如果一个上层数据包无法在不分段的情况下进行转发，则路由器会丢弃该上层数据包并返回一个错误信息。第三位是MF（More Fragments）位，当路由器对一个上层数据包分段，则路由器会在除了最后一个分段的IP包的包头中将MF位设为1。

## Slide 76
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
片偏移(13 位)指出：较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置；
请注意：片偏移单位为8字节
  分片在原分组的位置是0字节起，则片偏移=0/8 =0
  分片在原分组的位置是160字节起，则片偏移=160/8 =20
  隐含：分片的长度是8字节的倍数。
区 分 服 务

## Slide 77: 【例4-1】 IP 数据报分片 MAC帧中数据长度不超过1420，IP采用固定首部
20字节
固定首部
IP数据报
首部1
数据部分共 3800 字节
注意：只分数据部分
20字节
固定首部
1420-20=1400 字节
首部 2
分片
首部
尾部
MAC帧
不超过1420
分片长度 = 1420-20字节固定首部=1400字节
∵3800/1400=2.7；∴应分为3片，
长度分别为1400字节，1400字节，3800-2800=1000字节
数据部分
要求：
分片长度+首部<=1420
向下交付时需分片
新IP数据报
Notes: 分片时首先计算每个片的长度；然后填写每个片的相关字段值

## Slide 78: 【例4-1】 IP 数据报分片 MAC帧中数据长度不超过1420
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = 1400/8 = 175
偏移 = 2800/8 = 350
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
首部
数据部分共 3800 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
字节 0
20字节
首部
分片的部分
20字节
首部
1400 字节
注意：片偏移以 8 个字节为偏移单位
1400 字节
1000 字节
Notes: 原始数据报首部被复制为各数据报片的首部，但必须修改有关字段的值。

## Slide 79
偏移 = 0/8
= 0
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
首部
数据部分共 3800 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
字节 0
20字节
首部
分片的部分
20字节
首部
1400 字节
1400 字节
1000 字节
 | 总长度 首部+数据 | 标识 | MF =1,更多分片 | DF =0,允许分片 | 片偏移
原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
数据报片2 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 1400/8=175
数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 2800/8=350
Notes: 原始数据报首部被复制为各数据报片的首部，但必须修改有关字段的值。

## Slide 80: 练习 MAC帧中数据长度不超过1500，IP采用固定首部
20字节
固定首部
IP数据报
首部1
数据部分共 3800 字节
 | 总长度 | 数据长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
原始数据报 | 3820 |  | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 |  |  |  |  |  | 
Notes: 0，185，370
1480，1480，840

## Slide 81
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
TTL通常表示包在被丢弃前最多能经过的路由器个数
路由器转发数据前将该值减1，如果TTL=0，就直接丢弃，不再转发。
区 分 服 务
Notes: TTL=32 Windows 9x/Me TTL=64 Linux TTL=128 Windows 200x/XP TTL=255 Unix 查看本机的TTL值 开始－运行－输入cmd回车，在光标闪动的地方输入 ping 127.0.0.1然后回车就行了。

## Slide 82
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议（TCP\UDP\ICMP\IGMP\OSPF\…）,以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程
区 分 服 务

## Slide 83
运输层
网络层
首部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程
IP 协议支持多种协议，
IP 数据报可以封装多种协议 PDU。

## Slide 84
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部
不检验数据部分。
这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。
区 分 服 务
Notes: IP层为什么要进行首部检验:TCP/IP只管网络层与运输层，数据链接层有不同的实现

## Slide 85
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
通信的源IP地址和目的IP地址，
都各占 4 字节
区 分 服 务

## Slide 86
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
区 分 服 务
IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
最后用全0的填充字段补齐首部成为4字节的整数倍
实际上这些选项很少被使用。

## Slide 87: 4.2.6 IP 层转发分组的流程
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
R2
R3
R1
0
1
A->B
R4
？
？
网络地址
A->B，从哪个端口转发数据呢？
B
A
Notes: 在每个路由器中有 路由表 记录转发的路径

## Slide 88: 4.2.6 IP 层转发分组的流程
网络中的每台路由器都有一个路由表
路由器通过查询路由表来决定分组从路由器的哪个端口进行转发
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
R2
R3
R1
0
1
R4
？
？
路由表
路由表
路由表
路由表

## Slide 89
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的网络地址
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的路由表
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1
路由表中记录（目的网络地址，下一跳地址）
意义是：该路由器去往某个目的网络的数据将如何转发
路由表
Notes: 目的网络地址而不是IP地址，否则路由表就太大了

## Slide 90
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的网络地址
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的路由表
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1
路由表第一条的含义
去往目的网络为20.0.0.0的数据，将被发往接口0
Notes: 网络20.0.0.0为R2的直连网络
目的网络地址而不是IP地址，否则路由表就太大了

## Slide 91
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的网络地址
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的路由表
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1
路由表第4条的含义
去往目的网络为40.0.0.0的数据，将被发往R3的左接口30.0.0.1
Notes: 目的网络地址而不是IP地址，否则路由表就太大了

## Slide 92
B
A
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1
目的网络地址 | 下一跳地址
40.0.0.0 | 20.0.0.9
……. | …….
A->B
40.0.0.0
目的网络地址 | 下一跳地址
40.0.0.0 | 30.0.0.1
……. | …….
目的网络地址 | 下一跳地址
40.0.0.0 | 直连，右端口
……. | …….
A向B发送数据
A->B
40.0.0.0
A->B
40.0.0.0
R4
R2路由表
R1路由表
R3路由表

## Slide 93: 路由表的项目：
目的网络地址和下一跳的对应关系
特殊项目：
  特定主机路由
  默认路由(default route)
目的网络地址
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
Notes: 路由表中是只存储网络信息的。举个例子说明一下： route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.254
比如说添加的这条路由的意思是说，所有发往网络号为192.168.2的包统统发往192.168.2.254
所以可以这么讲，路由表中所有路由都是网络路由。
然后呢看两个极端情况： 子网掩码为0.0.0.0时，也就是全部为主机号时，这个就表示发往任何网络的包，也就是常说的默认路由 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gw 192.168.1.1 。
子网掩码为255.255.255.255时，也就是全部为网络号时，这条路由可以称为主机路由，什么意思呢，就是这个网络下面没有可以划分的子网。

## Slide 94: 特定主机路由
这种路由是为特定的目的主机（特定IP地址）指明一个路由。
  例如某个路由器有特定主机路由
    含义是去往IP为100.0.2.100主机的数据都发往路由器的接口0
目的IP | 下一跳
100.0.2.100 | 接口0
Notes: 1，一个ip报文在路由器中寻路是通过报文的目的ip去匹配路由表。 2，路由表的键值简单地说包括ip和掩码n，1的匹配过程是最长路径匹配，也就是说报文优选掩码最长的路由。 3，主机路由就是x.x.x.x/32，意思是仅仅到x.x.x.x的报文听我的。 4，网络路由就是x.x.x.x/n,意思是到x.x.x.x/n的报文听我的。 5，默认路由是0.0.0.0/0，意思是实在没人要的报文听我的。
作者：罗夏 链接：https://www.zhihu.com/question/25285035/answer/122716677 来源：知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

## Slide 95: 默认路由(default route)
如果目的网络地址在路由表中查不到匹配项目，则通过默认路由进行转发
例如，如果数据的目的网络是N3，则该数据按默认路由（0.0.0.0）转发，发往R1
路由表
N1
R1
因特网
目的网络 下一跳
N1 直接
N2 R2
默认 R1
路由表
N2
R2

## Slide 96: 路由器的分组转发算法p128
路由器收到数据报后，首先从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得出目的网络为N（方法是取D的网络号，主机号设为0即可），然后查询路由表：
1、先查网络N是否是直连网络，是，转发；否，转2
2、再查是否有IP地址D的指定路由，是，转发；否，转3
3、依次查询网络N在路由表中是否有匹配地址，是，转发；否，转4；
4、按默认路由转发
5、丢弃
目的网络地址
下一跳地址
X
Y
缺省路由
R4
R1
直接交付，接口 0
路由器 的路由表
200.1.1.100
R3
直连网络
指定路由

## Slide 97: 4.3 划分子网和构造超网
4.3.1 划分子网
4.3.2 使用子网时分组的转发
4.3.3 无分类编址 CIDR（构造超网）

## Slide 98: 4.3.1 划分子网
1. 从两级 IP 地址到三级 IP 地址
在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理：
  (1) IP 地址空间的利用率有时很低。
  (2) 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
  (3) 两级的 IP 地址不够灵活。

## Slide 99: 三级 IP 地址
从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。
这种做法叫作划分子网 (subnetting) 。
划分子网已成为互联网的正式标准协议。

## Slide 100: 划分子网的基本思路
划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>} (4-2)
32位
主机号
网络号
主机号
子网号

## Slide 101: 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0
…
…
…
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
所有到网络 145.13.0.0的分组均到达此路由器
我的网络地址
是 145.13.0.0
R1
R3
R2
网络
145.13.0.0
Notes: 1、一个B类地址 可以连接2^16 -2 个主机，它们处于同一广播域。而在同一广播域中有这么多节点是不可能的，网络会因为广播通信而饱和，结果造成16777214个地址大部分没有分配出去。
2、可以把基于每类的IP网络进一步分成更小的网络，每个子网由路由器界定并分配一个新的子网网络地址,子网地址是借用基于每类的网络地址的主机部分创建的。
3、划分子网后，通过使用掩码，把子网隐藏起来，使得从外部看网络没有变化，这就是子网掩码。

## Slide 102: 现划分为三个子网
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
…
…
子网 145.13.21.0
子网 145.13.3.0
子网
145.13.7.0
所有到达网络145.13.0.0的分组均到达此路由器
网络
145.13.0.0
R1
R3
R2

## Slide 103: 划分子网后变成了三级结构
当没有划分子网时，IP 地址是两级结构。
划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。
划分子网只是把 IP 地址的主机号 host-id 这部分进行再划分，而不改变 IP 地址原来的网络号 net-id。
32位
本地地址
网络号
主机号
子网号

## Slide 104: 划分子网后变成了三级结构
优点
  减少了 IP 地址的浪费
  使网络的组织更加灵活
  更便于维护和管理
  限定广播的传播。保证网络的安全。
    我们经常说的广播一般就是指由arp、交换机转发时产生的以太网帧的广播

## Slide 105: 单位对外仍然表现为没有划分子网的网络
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
…
…
子网 145.13.21.0
子网 145.13.3.0
子网
145.13.7.0
网络
145.13.0.0
所有到网络 145.13.0.0的分组均到达此路由器
我的网络地址
是 145.13.0.0
R1
R3
R2

## Slide 106: 2. 子网掩码
从一个 IP 数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分。
使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。

## Slide 107: 什么是子网掩码
145 . 13 .
3 . 10
两级 IP 地址
三级 IP 地址
三级 IP 地址
的子网掩码
网络号
主机号
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
网络号
8bit子网号
主机号
145 . 13 .
3 . 10
  IP地址中的网络号和子网号对应比特设为1
  IP地址中的主机号对应比特设为0，就得到子网掩码
子网掩码
十进制
255 . 255 .
255 . 0

## Slide 108: 子网掩码的用途
子网掩码只有一个作用，就是将某个IP地址划分成网络和主机两部分。
(IP 地址) AND (子网掩码) =网络地址
网络号
三级 IP 地址
主机号
网络号
主机号
子网号
子网号
三级 IP 地址
的子网掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
子网的
网络地址
网络号
子网号
0
逐位进行 AND 运算

## Slide 109: 子网掩码的用途
子网号为 3 的网络的网络号
三级 IP 地址
主机号
三级 IP 地址
的子网掩码
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
网络号
8bit子网号
主机号
145 . 13 .
145 . 13 . 3
3 . 10
逐位进行 AND 运算
如果子网的网络地址不同的，它们就是不同的网络，通信需要路由器进行转发

## Slide 110: 请注意
子网掩码不能单独存在，它必须结合IP地址一起使用
  例如，某主机 IP：10.1.1.1；子网掩码：255.255.255.0
子网掩码是网络的一个重要属性，现在所有的IP都有子网掩码，并按10进制给出

## Slide 111: 不划分子网，使用默认子网掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络号
网络号
主机号为全 0
网络号
网络地址
A
类
地
址
默认子网掩码
255.0.0.0
网络地址
B
类
地
址
默认子网掩码
255.255.0.0
网络地址
C
类
地
址
默认子网掩码
255.255.255.0
主机号为全 0
主机号为全 0

## Slide 112: 子网掩码是一个重要属性
子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。

## Slide 113
子网号的位数 | 子网掩码 | 子网数 (早期：全0全1子网号不用) | 每个子网的主机数 (一直：全0全1主机号不用)
2 | 255.255.192.0 | 2 | 16382
3 | 255.255.224.0 | 6 | 8190
4 | 255.255.240.0 | 14 | 4094
5 | 255.255.248.0 | 30 | 2046
………. |  |  | 
B 类地址的子网划分选择（自学）
（使用固定长度子网）
B 类地址
网络号
主机号16-x位
子网号x位

## Slide 114: 【例4-2】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.192.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）
逐位进行 AND 运算

## Slide 115: 【例4-3】上例中，若子网掩码改为255.255.224.0，试求网络地址，讨论所得结果。
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.224.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. . 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）
不同的子网掩码得出相同的网络地址。
但不同的掩码的效果是不同的。

## Slide 116: 练习
1、 计算网络地址
145.13.3.0 ， 255.255.255.0
145.13.7.34 ， 255.255.255.0
答案：145.13.3.0；145.13.7.0
2、判断2个IP地址是否在同一个网络（网段）内
方法：判断网络地址是否相同
答案：不在同一个网络中，通信的话需通过路由器
请思考：这两个IP如果没有划分子网时，是在同一个网络中吗？
Notes: 这样来看在tcp/ip里面里面时禁止使用子网号全为1，或0的。 因为在tcp/ip 中分类的ip包在路由器之间传递时时不传递子网掩码的。 于是会出现不能区分的现象。 而无分类的ip地址格式在路由器之间传递时伴随着会传递子网掩码就不会有二义性问题！

## Slide 117: 子网划分方法
有固定长度子网和变长子网两种子网划分方法。
在采用固定长度子网时，所划分的所有子网的子网掩码都是相同的。
早期，子网号不能为全1或全0，但现在全1和全0的子网号也可以使用了
145 . 13 .
0 . 0
两级 IP 地址
网络号
主机号
网络号
子网号
主机号
2比特 14比特
1
Bit
1
Bit
0 0
0 1
1 0
1 1

## Slide 118: 4.3.2 使用子网时分组的转发
划分子网后，不同子网属于不同网络，所以路由表里应该给出子网信息
路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
Notes: 在严格按照TCP/IP ABCD给IP地址分类的环境下，为了避免二意性，全0和全1网段都不让使用。这种环境我们叫作Classful。在这种环境下，子网掩码只在所定义的
路由器内有效，掩码信息到不了其它
路由器，比如RIP-1，它在做路由广播时根本不带掩码信息，收到路由广播的路由器因为无从知道这个网络的掩码，只好照标准TCP/IP的定义赋予它一个掩码。比如，拿到10.X.X.X，就认为它是A类，掩码是255.0.0.0；拿到一个204.X.X.X，就认为它是C类，掩码是255.255.255.0。 但在Classless的环境下，掩码任何时候都和IP地址成对地出现，这样，前面谈到的二意性就不会存在，是Classful还是Classless取决于你在路由器上运行的路由协议，一个路由器上可同时运行Classful和Classless的路由协议。RIP是 Classful，它在做路由广播时不带掩码信息；OSPF，EIGRP，BGP4是Classless的，它们在做路由广播时带掩码信息，它们可以同时运行在同一台路由器上。
总之，TCP/IP协议中，全0和全1网段因为具有二意性而不能被使用。Cisco 缺省使全1网段可以被使用，但全0网段只有在配置了IP SUBNET-ZERO后方可被使用。

## Slide 119: 因此分组转发的算法也必须做相应的改动。
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
…
…
子网 145.13.21.0
子网 145.13.3.0
子网
145.13.7.0
网络
145.13.0.0
R1
R3
R2
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
145.13.3.0 145.13.7.0 145.13.21.0 ……….. | 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 接口 2
0
1
2

## Slide 120: 在划分子网情况下路由器转发分组的算法
原理：路由器每收到一个分组，从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 。查询路由表，判断目的IP属于哪个网络，就发往该网络
方法：（逐条判断 ）目的IP与子网掩码 相与 是否等于 目的网络地址
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.129 128.30.36.0 ……….. 0.0.0.0 | 255.255.255.128 255.255.255.255 255.255.255.0 0.0.0.0 | 接口 0 接口 1 R2 R3
路由表
直连网络
特定主机路由
普通项目
默认路由

## Slide 121: 在划分子网情况下路由器转发分组的算法
(1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 。
(2) 先用各直连网络的子网掩码和目的 IP 逐位相“与”，看是否和相应的网 络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。否则就是间接交付， 执行 (3)。
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将分组传送给
指明的下一跳路由器；否则，执行 (4)。
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.129 128.30.36.0 ……….. 0.0.0.0 | 255.255.255.128 255.255.255.255 255.255.255.0 0.0.0.0 | 接口 0 接口 1 R2 R3
路由表
直连网络
特定主机路由
普通项目
默认路由

## Slide 122: 在划分子网情况下路由器转发分组的算法
(4) 对路由表中的每一行，将子网掩码和目的 IP 逐位相“与”。若结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行 (5)。
(5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表中所指明
的默认路由器；否则，执行 (6)。
(6) 报告转发分组出错。
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.129 128.30.36.0 ……….. 0.0.0.0 | 255.255.255.128 255.255.255.255 255.255.255.0 0.0.0.0 | 接口 0 接口 1 R2 R3
路由表
直连网络
特定主机路由
普通项目
默认路由

## Slide 123: 【例4-4】已知互联网和路由器 R1 中的路由表。主机 H1 向 H2 发送分组。试讨论 H1 向 H2 发送的分组的过程。
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
128.30.33.13
源主机
H1
128.30.33.130
R1 的路由表（未给出默认路由器）
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
目的主机 H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.1

## Slide 124: 【例】主机 H1 向 H2 发送分组。已知互联网和路由器 R1 中的路由表。试讨论 H1 向 H2 发送的分组的过程。
IP 128.30.33.13
子网掩码 255.255.255.128
网关：R1
R1 的路由表
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 直连，接口 0 直连，接口 1 R2
0
H1
R1
H2
128.30.33.138
1
网络地址 128.30.33.0
128.30.33.1

## Slide 125
H1 首先检查主机 H2是否连接在本网络上，
  如果是，则直接交付；
  否则，就把分组送交自己的网关--路由器 R1转发。
IP 128.30.33.13
子网掩码 255.255.255.128
0
H1
R1
H2
128.30.33.138
1
128.30.33.138与255.255.255.128 （H1的子网掩码） =128. 30. 33.128
结果：目的IP和自己不在同一网络，数据送交 R1
网络地址 128.30.33.0

## Slide 126
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 直连，接口 0 直连，接口 1 R2
0
H1
R1
IP 128.30.33.13
子网掩码 255.255.255.128
（目的IP）128.30.33.138与255.255.255.128（路由表第一条掩码） =128. 30. 33.128
与第1条目的网络不匹配，因此查找路由表第二条项目
H2
128.30.33.138
1
路由器对分组进行转发

## Slide 127
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 直连，接口 0 直连，接口 1 R2
0
H1
R1
IP 128.30.33.13
子网掩码 255.255.255.128
（目的IP） 128.30.33.138与255.255.255.128（路由表第2条掩码） =128. 30. 33.128
与第2条目的网络匹配，数据发往接口1
H2
128.30.33.138
1
路由器对分组进行转发

## Slide 128: 4.3.3 无分类编址 CIDR 1. 网络前缀
划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇
到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必
须尽早解决的问题，这就是：
B 类地址在 1992 年已分配了近一半，眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕！
因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。

## Slide 129: IP 编址问题的演进
1987 年，使用变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是无分类域间路由选择 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。
下一代网络 IPV6（第10章）

## Slide 130: CIDR 最主要的特点1
CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
CIDR中
“网络前缀”的长度不固定
IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>} (4-3)

## Slide 131: IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为CIDR记法，即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数。
例如： 1.0.0.0/24
这个地址的网络前缀24位，主机号 8位

## Slide 132: CIDR 最主要的特点2
CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”
只要知道IP，就可以知道它所在的地址块

## Slide 133: 128.14.35.7/20所在的CIDR 地址块
首先展开成二进制
128 14 00100011 7
所有IP组成 CIDR 地址块
记为：128 14 0010 0000.000000000/20
即128.14. 32.0/20 （ 也就是网络地址）
128 14 00100000 00000000
128 14 00100000 00000001
128 14 00100000 00000010
128 14 00101111 111 11111


最小地址
128.14.32.0
最大地址128.14.47.255
12位主机号为0
20位网络前缀

## Slide 134: CIDR 的掩码（要会写）
CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用子网掩码
CIDR的子网掩码的设置方法是网络前缀对应的比特全为1，主机号对应比特全为0。
例如：10.0.0.0/10 的网络前缀为10比特，该地址块的子网掩码是：
11111111 11000000 00000000 00000000
255
192
0
0
10 个连续的 1，后面全0
练习：写出/24， /25，/26地址块的子网掩码

## Slide 135: 给网络 里机器分配CIDR地址（自学）
例如：一网络申请到 2.0.0.0/24 地址块，怎样给网络里的机器分配
方法：
  1、写出网络前缀
  2、除全0和全1的以外，主机号可以任意分配，不重复
  3、写出IP的斜线记法，或子网掩码

## Slide 136: (143页)对于：192.199.170.82/27（自己看） 斜线记法所能提供的信息
网络前缀为27位，主机号为32-27=5位
192.199.170.01010010
计算所在网络的CIDR 地址块（ 也就是网络地址）
  {网络前缀，主机号为0}/网络前缀位数
最小地址 ： {网络前缀，主机号全0}
最大地址：{网络前缀，主机号全1}
该网络的子网掩码
解答CIDR相关题目，大多时候
只需展开既有网络前缀又有主机号的一个字节即可

## Slide 137: CIDR 记法的其他形式
记法1：10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
记法2：网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法
如 00001010 00000000 00000000 00000000
00001010 00 *
不需要指明开始地址时，也可记为 /10 地址块
网络前缀
主机号

## Slide 138: CIDR 地址块的好处
一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由(表4-7) 。
  例如：/13地址块相当于23个B类地址， 211个C类地址
路由聚合也称为构成超网(supernetting)。

## Slide 139: /13地址块相当于23个B类地址（自学）
（13位网络前缀，19主机号）
不变
把它看成B类地址：
（ 16网络号 ，16主机号）
13位不变，3位可变

## Slide 140: 使用CIDR 可以有效利用地址空间
因特网
206.0.64.0/18
ISP
206.0.68.0/22
大学 X
单位 地址块 二进制表示 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 214=16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 210=1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.010001 0* 29= 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.010001 10.* 28=256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.010001 11.0* 27= 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.010001 11.1* 27=128
206.0.70.0/24
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
一系
二系
三系
四系
206.0.71.0/25

## Slide 141: CIDR地址块的划分
原地址块： {<网络前缀>, < 主机号 > }
划分： {< 网络前缀> , < 子网号， 主机号>}
划分后子网地址块
{ < 新的网络前缀 >， < 主机号>}

## Slide 142: CIDR地址块的划分 假设原地址块的主机号为8比特
原地址块： {<网络前缀>, < 8位主机号 > }
划分后子网：{< 网络前缀> , < 子网号， xbit 主机号>}
假如子网需IP 60
需满足：2x-2>=60；取x=6比特，26-2=62>60；满足需求
子网号：8-2 = 2bit

## Slide 143: 练习（很重要）
设某单位分配到IP地址块为100.0.0.128/25，欲组建3个局域网，子网1分配主机60台，子网2分配主机29台，子网3分配主机25台，请给子网1、子网2、子网3分配IP地址块，并写出子网掩码
分析：
  对100.0.0.128/25的主机号部分进行分配；
  按照子网的主机数量由多到少的顺序分配进行分配；（按子网1,子网2,子网3顺序分配）
  给一个网络分配完后，在剩余地址中继续分配

## Slide 144: 分析
可用地址块为100.0.0.128/25
100.0.0.1xxxxxxx （网络前缀加主机号）
子网1，60台， 2x-2>=60；取主机号x=6比特
子网2，29台，2x-2>=29；取主机号x=5比特
子网3，25台，2x-2>=25；取主机号x=5比特
7位主机号可分配

## Slide 145: 子网划分 子网1，主机号x=6比特；子网2，主机号x=5比特 子网3，主机号x=5比特
可用地址块为100.0.0.128/25
100.0.0.1xxxxxxx （7位主机号可分配）
子网1： 100.0.0.10xxxxxx （子网号为比特0，主机号6比特）
剩余： 100.0.0.11xxxxxx （子网号为比特1，主机号6比特）
在剩余地址里继续分配
子网2， 100.0.0.110xxxxx （子网号为比特0，主机号5比特）
子网3， 100.0.0.111xxxxx （子网号为比特1，主机号5比特）

## Slide 146: 子网划分 写出十进制形式
子网1： 100.0.0.10xxxxxx （主机号6比特）
子网2， 100.0.0.110xxxxx （主机号5比特）
子网3， 100.0.0.111xxxxx （主机号5比特）
或者100.0.0.1 10 00000 /27，即100.0.0.192/27，
子网掩码为255.255.255.11100000，即255.255.255. 224；
  或者100.0.0.10 000000 /26，即100.0.0.128/26，
  子网掩码为255.255.255.11000000即255.255.255.192
或者100.0.0.1 11 00000 /27，即100.0.0.224/27，
子网掩码为255.255.255.11100000，即255.255.255. 224；

## Slide 147: （自己看一下）可用地址块为100.0.0.128/25 100.0.0.1 0000000～100.0.0.1 1111111
100.0.0.1 0000000
……………
100.0.0.1 0111111
100.0.0.1 1000000
. ……………
100.0.0.1 1011111
100.0.0.1 1100000
……………
100.0.0.1 1111111
100.0.0.1 0 *(分给LAN1)
100.0.0.1 10 *(分给LAN2)
100.0.0.1 11 *(分给LAN3)

## Slide 148: 练习 CIDR的聚合举例 4-26参考解法
已知大学四个系的地址块，如何对它们进行聚合
方法：找出二进制地址块的最大相同部分作为网络前缀
一系 206.0.68.0/23
二系 206.0.70.0/24
三系 206.0.71.0/25
四系 206.0.71.128/25
206.0.010001 0*
206.0.010001 10.*
206.0.010001 11.0*
206.0.010001 11.1*
聚合结果 为： 206.0.010001*
即： 206.0.68.0/22 （大学的地址块）

## Slide 149: 2. 最长前缀匹配
使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。
网络前缀 | 下一跳
206.0.68.0/22 | R1
206.0.71.128/25 | R2

## Slide 150: 2. 最长前缀匹配
路由表中如下,收到分组的目的地址 D = 206.0.71.128
1、D与255.255.240.0
= 206.0.68.0/22 匹配
2、D与255.255.255.128
=206.0.71.128/25 匹配
在查找路由表时得到不止一个匹配结果，此时，选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。
网络前缀 | 下一跳
206.0.68.0/22 （255.255.240.0） | R1
206.0.71.128/25 （255.255.255.128） | R2
….. | …..

## Slide 151: 最长匹配
从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由叫做最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific) 。
最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。
Notes: 例如：大学里一系地址：206.0.68.0/23
206.0.68.0/18：只能知道该地址属于ISP
206.0.68.0/20 只能知道该地址属于大学
206.0.68.0/23 ： 可以知道该地址属于一系

## Slide 152: 本章内容
4.1 网络层提供的两种服务
4.2 网际协议 IP(重点)
4.3 划分子网和构造超网(重点)
4.4 网际控制报文协议 ICMP
4.5 因特网的路由选择协议(重点)
4.6 IP 多播
4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

## Slide 153: 4.4 网际控制报文协议ICMP
网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。是互联网的标准协议。
IP 协议是不可靠协议，不能保证 IP 数据报能够成功的到达目的主机，无法进行差错控制。
ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。

## Slide 154: 4.4 网际控制报文协议 ICMP
4.4.1 ICMP 报文的种类
4.4.2 ICMP 的应用举例

## Slide 155: ICMP 报文的格式
首 部
ICMP 报文
数 据 部 分
IP 数据报
ICMP 报文是装在 IP 数据报中，但 ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。

## Slide 156: ICMP 报文的格式
首 部
8字节首部，数据部分
0
数 据 部 分
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
IP 数据报
前 4 个字节
都是一样的
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
ICMP 报文

## Slide 157: 4.4.1 ICMP 报文的种类
ICMP 报文的种类有两种，即 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。
询问报文
  回送请求和回答报文
  时间戳请求和回答报文
差错报告报文
  终点不可达
  时间超过
  参数问题
  改变路由（重定向）(Redirect)
Notes: 以下针对 ICMP 差错报文的类型进行分析：
1、ICMP 目标不可达消息：IP路由器无法将 IP 数据报发送给目的地址时，会给发送端主机返回一个目标不可达 ICMP 消息，并在这个消息中显示不可达的具体原因。
日常生活中，邮寄包裹会经过多个传递环节，任意一环如果无法传下去，都会返回寄件人，并附上无法邮寄的原因。同理，当路由器收到一个无法传递下去的IP报文时，会发送ICMP目的不可达报文（Type为3）给IP报文的源发送方。报文中的Code就表示发送失败的原因。
2、ICMP 重定向消息：如果路由器发现发送端主机使用次优的路径发送数据时，那么它会返回一个 ICMP 重定向消息给这个主机，这个消息包含了最合适的路由信息和源数据。主要发生在路由器持有更好的路由信息的情况下，路由器会通过这个 ICMP 重定向消息给发送端主机一个更合适的发送路由。
3、ICMP 超时消息：网络传输IP数据报的过程中，如果IP数据包的TTL值逐渐递减为0时，需要丢弃数据报。这时，路由器需要向源发送方发送ICMP超时报文(Type为11)，Code为0，表示传输过程中超时了。
一个IP数据报可能会因为过大而被分片，然后在目的主机侧把所有的分片重组。如果主机迟迟没有等到所有的分片报文，就会向源发送方发送一个ICMP超时报文，Code为1，表示分片重组超时了。
3\参数错误 ：当路由器或主机处理数据报时，发现因为报文头的参数错误而不得不丢弃报文时，需要向源发送方发送参数错误报文(Type为12)。当Code为0时，报文中的Pointer表示错误的字节位置。
4、源抑制消息：当TCP/IP 主机发送数据到另一主机时，如果速度达到路由器或者链路的饱和状态，路由器发出一个 ICMP 源抑制消息。
回送请求和回答报文
  用来测试目的站是否可达以及了解其有关状态。
时间戳请求和回答报文
  用来记录收发以及传输时间的报文。

## Slide 158: 4.4.2 ICMP的应用举例
PING (Packet InterNet Groper)
  PING 用来测试两个主机之间的连通性。
  原理：PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
Traceroute（unix）/ Tracer（Windows）
  跟踪一个分组从源点到终点的路径(所通过的路由器)
  原理：利用IP首部里的TTL字段和ICMP超时， ICMP不可达报文

## Slide 159: PING 的应用举例
Notes: Ping这个命令除了可以检查网络的连通和检测故障以外，还有一个比较有趣的用途，那就是可以利用它的一些返回数据，来估算你跟某台主机之间的速度是多少字节每秒。
"bytes=32"表示ICMP报文中有32个字节的测试数据，"time=4ms"是往返时间。Sent发送多个秒包、Received 收到多个回应包、Lost 丢弃了多少个Minmum 最小值、MAXimun 最大值、Average 平均值。所在图上来看，来回只用了4MS 时间，lost =0 即是丢包数为0，网络状态相当良好。(更详细可以使用-n参数 “ping –n 100IP地址”ping 100次。查看 Sent Received Lost Minmum MAXimun Average 这些值的变化。)

## Slide 160: Tracer（Windows） 跟踪一个分组从源点到终点的路径

## Slide 161: 4.5 互联网的路由选择协议
4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念
4.5.2 内部网关协议 RIP（重点）
4.5.3 内部网关协议 OSPF（了解）
4.5.4 外部网关协议 BGP （知道）
4.5.5 路由器的构成（愿意可以看）

## Slide 162: 4.5 因特网的路由选择协议
通过路由选择协议（算法）计算而来的
目的网络地址
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 的路由表
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
R2
B
R1
0
1
A
表里的这些项目怎么来的？

## Slide 163: 4.5 因特网的路由选择协议 4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念
1、理想的路由算法
算法必须是正确的和完整的。
算法在计算上应简单。
算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有自适应性。
算法应具有稳定性。
算法应是公平的。
算法应是最佳的

## Slide 164: 关于“最佳路由”
不存在一种绝对的最佳路由算法。
所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。
实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法。
路由选择是个非常复杂的问题
  它是网络中的所有结点共同协调工作的结果。
  路由选择的环境往往是不断变化的，而这种变化有时无法事先知道。

## Slide 165: 静态、动态路由选择
静态路由选择策略
  即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
动态路由选择策略
  即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。

## Slide 166: 2. 分层次的路由选择协议
因特网采用自适应动态的路由选择协议，并采用分层的路由选择协议，其原因是：
  因特网的规模非常大。
  许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上。
整个互联网划分为许多较小的自治系统

## Slide 167: 自治系统 AS
R1
R4
自治系统
R3
自治系统
自治系统
R2
自治系统
R1
自治系统就是使用相同路由准则的网络集合，一般是一个ISP，或者是一个大型的行政机构。

## Slide 168: 自治系统和 内部网关协议、外部网关协议
用内部网关协议
（例如，
4.5.2 RIP）
自治系统 B
自治系统 A
用外部网关协议
（4.5.4BGP-4）
R1
R2
用内部网关协议
（例如，
4.5.3OSPF）
自治系统之间的路由选择也叫做域间路由选择
在自治系统内部的路由选择叫做域内路由选择

## Slide 169: 4.5.2 内部网关协议 RIP (Routing Information Protocol)
1. 工作原理
路由信息协议 RIP 是内部网关协议 中最先得到广泛使用的协议。
RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。

## Slide 171: RIP中距离的定义
从一路由器到直接连接的网络的距离定义为 1。
从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。
RIP 协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)，每经过一个路由器，跳数就加 1。
R1
网 1
网 2
R2
1
1
1

## Slide 172: RIP选择最佳路由的依据
RIP 认为一个”好的路由”就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
R1
网 1
网 2
R2
好的路由

## Slide 173: RIP应用的网络
RIP允许一条路径最多只包含15个路由器
RIP中“距离”的最大值为16 时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。
R1
网 1
网 2
R2
1
1

## Slide 174: RIP的工作过程
路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为1）。
以后，每一个路由器也和相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
R1
网 1
网 2
R2
1
1
路由表
路由表
路由表

## Slide 175: 2.距离向量算法
路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则（项目中的目的网络在路由表中）
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目 替换原路由表中的项目。
否则 （下一跳字段给出的路由器是不同的）
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则(收到项目中的距离大于路由表中的距离)，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）。
(4) 返回。

## Slide 176: 2.距离向量算法
路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则（项目中的目的网络在路由表中）
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目 替换原路由表中的项目。
否则 （下一跳字段给出的路由器是不同的）
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则(收到项目中的距离大于路由表中的距离)，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）。
(4) 返回。

## Slide 177
目的网络 距离 下一跳
N2 2 R2
N1 1 直连
请注意：使用RIP 协议时，路由表的内容为
(目的网络，距离，下一跳地址)。
R1路由表
R1
网 1
网N 2
R2
1
1
1
Notes: 距离 :指的是最短距离，所经路由器数目最少

## Slide 178: RIP工作过程举例（书 例4-5）
目的网络 距离 下一跳
N2 3 R4
N3 4 R5
….
R6的路由表
R6收到相邻路由器R4 发的信息（ R4的路由表）
R4
N2
3
N1
N3
4
1
1
目的网络 距离 下一跳
N1 3 R1
N2 4 R2
N3 1 直接交付
R4的路由表
R6
N3
3
N2
4
Notes: 假定Rip协议已经工作一段时间，通过不断交换，路由表中已经有了一些内容
修改的目的是：R6计算经过下一跳R4，到达各网络的距离是多少

## Slide 179: RIP工作过程举例（书 例4-5）
目的网络 距离 下一跳
N2 3 R4
N3 4 R5
….
R6的路由表
目的网络 距离 下一跳
N1 3 R1
N2 4 R2
N3 1 直接交付
R6收到R4 发的信息
（ R4的路由表）
目的网络 距离 下一跳
N1 3 +1 R4
N2 4 +1 R4
N3 1 +1 R4
R6首先
修改收到
的信息
怎样修改：目的网络不变，距离加1，下一跳变成R4
R6
1
R4
N2
3
N1
N3
4
1
R4的路由表
R6经过R4的路由信息
Notes: 假定Rip协议已经工作一段时间，通过不断交换，路由表中已经有了一些内容
修改的目的是：R6计算经过下一跳R4，到达各网络的距离是多少

## Slide 180: R6针对修改后R4表第一条进行操作
目的网络 距离 下一跳
N2 3 R4
N3 4 R5
….
R6的（旧）路由表
目的网络 距离 下一跳
N1 3 R1
N2 4 R2
N3 1 直接交付
收到R4发给R6信息
目的网络 距离 下一跳
N1 3 +1 R4
N2 4 +1 R4
N3 1 +1 R4
修改R4
结论：R6现在有到N1的路由了，添加路由
R6原来没有到达目的网络N1的路径
R6
R4
N1
1
3
N1, 4, R4
R6经过R4的路由信息

## Slide 181
目的网络 距离 下一跳
N2 3 R4
N3 4 R5
….
R6的（旧）路由表
目的网络 距离 下一跳
N1 3 R1
N2 4 R2
N3 1 直接交付
收到R4发给R6信息
目的网络 距离 下一跳
N1 3 +1 R4
N2 4 +1 R4
N3 1 +1 R4
修改R4
R6针对修改后R4表第2条进行操作
结论：下一跳没变，要更新距离
R6
R4
N2
1
4
新距离为1+4
3
也有到N2的路由
原距离为3
5
×
R6经过R4的路由信息

## Slide 182
目的网络 距离 下一跳
N2 3 R4
N3 4 R5
….
R6的（旧）路由表
目的网络 距离 下一跳
N1 3 R1
N2 4 R2
N3 1 直接交付
收到R4 发给R6信息
目的网络 距离 下一跳
N1 3 +1 R4
N2 4 +1 R4
N3 1 +1 R4
修改R4
R6针对修改后R4表第3条进行操作
结论：到N3选最短路由
此路径距离更短
R6
R4
N3
1
1
4
R5
也有到N3的路由
2, R4
R6经过R4的路由信息

## Slide 183: 路由表的建立p154
路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为1）。它的路由表是空的。
以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。

## Slide 184: 3. RIP2 协议的报文格式
RIP 报文
RIP报文以UDP形式传送
IP 数据报
IP
首部
UDP
首部
首部
路由部分
UDP 用户数据报

## Slide 185: RIP 协议的优缺点（自己看）
优点：
  实现简单，开销较小。RIP 协议的收敛 过程较快。
缺点：
  RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
  路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
  好消息传播得快，坏消息传播得慢。
  RIP存在的一个问题：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器。
Notes: 运行距离矢量路由协议的路由器会周期性的泛洪自己的路由表，也就是说协议更新消息中包含的是路由信息。
距离矢量协议中，路由器了解的不是网络的拓扑结构，只是通过路由更新和简单的机制来学习路由，这种方式称为依照传闻的更新。

## Slide 186: 4.5.3 内部网关协议 OSPF (Open Shortest Path First)
1. OSPF 协议的基本特点
“开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
“最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法SPF
OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
是分布式的链路状态协议。

## Slide 187: OSPF协议简介
OSPF一般用于同一个路由域内（自治系统，即AS）
在这个AS中，所有的OSPF路由器都维护一个相同的链路的状态信息数据库
  “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)。
  链路状态数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的
OSPF路由器正是通过这个数据库计算出其OSPF路由表的。

## Slide 188: 所有的OSPF路由器都维护 一个相同的链路的状态信息数据库
最短路径算法SPF
最短路径算法SPF

## Slide 189: OSPF的简化原理：
发Hello报文――建立邻接关系――形成链路状态数据库――SPF(最短路径优先)算法――形成路由表。
Notes: https://blog.csdn.net/ztguang/article/details/70949781
OSPF协议之详细图解

## Slide 190: 一台运行了OSPF协议的路由器， 最终都会存储三张表：邻居表、拓扑表、路由表。有5种不同的ospf分组
问候(10S)
问候
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认
确定可达性
达到数据库的同步
新情况下的同步
Notes: Hello 数据库描述，相邻router间发送信息
链路状态更新，洪泛法发送给全网router

## Slide 191: OSPF 的特点（自学）
OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。
OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。
Notes: OSPF的特征：
1.快速适应网络变化
2.在网络发生变化时,发送触发更新
3.以较低的频率(每30分钟)发送定期更新,这被称为链路状态刷新
4.支持不连续子网和CIDR
5.支持手动路由汇总
6.收敛时间短
7.采用Cost作为度量值
8.使用区域概念,这可有效的减少协议对路由器的CPU和内存的占用.
9.有路由验证功能,支持等价负载均衡

## Slide 192: OSPF 的其他特点（自学）
OSPF 还规定每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态。
由于一个路由器的链路状态只涉及到与相邻路由器的连通状态，因而与整个互联网的规模并无直接关系。因此当互联网规模很大时，OSPF 协议要比距离向量协议 RIP 好得多。
OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题。
一般大型企业内部用OSPF
Notes: https://www.zhihu.com/question/23956092

## Slide 193: 4.5.4 外部网关协议 BGP
BGP(边界网关协议 ) 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4（BGP 第 4 个版本），可以将 BGP-4 简写为 BGP。
用内部网关协议
自治系统 B
自治系统 A
用外部网关协议
（例如，BGP-4）
R1
R2
用内部网关协议

## Slide 194: 4.5.4 外部网关协议 BGP
BGP 用在不同运行商之间和跨省 之间
BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。
用内部网关协议
自治系统 B
自治系统 A
用外部网关协议
（例如，BGP-4）
R1
R2
用内部网关协议

## Slide 195: 4.6 IPv6
4.6.1 IPv6 的基本首部
4.6.2 IPv6 的地址空间
4.6.3 从 IPv6 向 IPv4 过渡
4.6.4 ICMPv6

## Slide 196: 4.6 IPv6（了解）
从计算机本身发展以及从因特网规模和网络传输速率来看，现在 IPv4 已很不适用。
最主要的问题就是 32 位的 IP 地址不够用。
要解决 IP 地址耗尽的问题的措施：
  采用无类别编址 CIDR，使 IP 地址的分配更加合理。
  采用网络地址转换 NAT 方法以节省全球 IP 地址。
  采用具有更大地址空间的新版本的 IP 协议 IPv6。

## Slide 197: 4.6.1 IPv6 的基本首部
IPv6 仍支持无连接的传送所引进的主要变化如下：
更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位（16字节）。
扩展的地址层次结构。
灵活的首部格式。
改进的选项。
允许协议继续扩充。
支持即插即用（即自动配置）
支持资源的预分配。

## Slide 198: IPv6 数据报的一般形式
在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部。
所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(payload)或净负荷。
基本
首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
有效载荷
40 字节

## Slide 199: IPv6 数据报的首部
IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部(base header)。
基本
首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
有效载荷
40 字节

## Slide 200
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
有效载荷（扩展首部 / 数据）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
将不必要的功能取消了，首部的字段数减少到只有 8 个。
取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度。

## Slide 201: 4.6.2 IPv6 的地址空间
IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：
(1) 单播(unicast) 单播就是传统的点对点通信。
(2) 多播(multicast) 多播是一点对多点的通信。
(3) 任播(anycast) 这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个。

## Slide 202: 结点与接口
IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为结点。
一个结点就可能有多个与链路相连的接口。
IPv6 地址是分配给结点上面的接口的。
  一个接口可以有多个单播地址。
  其中的任何一个地址都可以当作到达该结点的目的地址。即一个结点接口的单播地址可用来唯一地标志该结点。

## Slide 203: 冒号十六进制记法 (colon hexadecimal notation)
每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
零压缩(zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。
  FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可以写成：
  FF05::B3

## Slide 204: 点分十进制记法的后缀
0:0:0:0:0:0:128.10.2.1
再使用零压缩即可得出： ::128.10.2.1
CIDR 的斜线表示法仍然可用。
60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为：
12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
或12AB::CD30:0:0:0:0/60
或12AB:0:0:CD30::/60

## Slide 205: 地址空间的分配
IPv6 将 128 位地址空间分为两大部分。
  第一部分是可变长度的类型前缀，它定义了地址的目的。
  第二部分是地址的其余部分，其长度也是可变的。 见p361表
类型前缀
地址的其他部分
长度可变
长度可变
128 位

## Slide 206: 4.6.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡
向 IPv6 过渡只能采用逐步演进的办法，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够向后兼容。
IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
从 IPv4 向 IPv6 过渡可采用2种方法：
  双协议栈(dual stack)
  使用隧道技术

## Slide 207: 1、用双协议栈进行 从 IPv4 到 IPv6 的过渡
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv6
IPv6
IPv4 网络
A
B
C
D
E
F
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
流标号：无
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
双协议栈
IPv6/IPv4
…
IPv6 数据报
IPv6 数据报
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv4 数据报
变成IPv4首部
还原成IPv6 数据报首部

## Slide 208
IPv4 网络
IPv6
IPv6
A
B
C
D
E
F
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
IPv4
网络
IPv6
IPv6
A
B
E
F
隧道
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv4 网络
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
2、使用隧道技术从 IPv4 到 IPv6 过渡
加上新的IPv4首部
去掉IPv4首部

## Slide 209: 4.6.4 ICMPv6
IPv6 也不保证数据报的可靠交付，因为互联网中的路由器可能会丢弃数据报。
因此 IPv6 也需要使用 ICMP 来反馈一些差错信息。新的版本称为 ICMPv6。

## Slide 210: 4.6.4 ICMPv6
地址解析协议 ARP 和网际组管理协议 IGMP 协议的功能都已被合并到 ICMPv6 中。
报告差错，获取信息，探测邻站或管理多播通信。
版本 4 中的网络层
ICMP
IPv4
ARP
IGMP
版本 6 中的网络层
ICMPv6
IPv6
新旧版本中的网络层的比较

## Slide 211: 本章内容
4.1 网络层提供的两种服务
4.2 网际协议 IP(重点)
4.3 划分子网和构造超网(重点)
4.4 网际控制报文协议 ICMP
4.5 因特网的路由选择协议(重点)
4.6 IP 多播
4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

## Slide 212: 4.7 IP 多播(了解)
多播：一对多（一组接收端）通信

## Slide 213: 多播可大大节约网络资源
共有 90 个主机接收视频节目
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
30 个
30 个
30 个
30 个
30个
30 个
90 个
采用单播方式，
向 90 台主机传送
同样的视频节目
需要发送 90 个单播
单播

## Slide 214: 多播可大大节约网络资源
采用多播方式，
只需发送一次到多播组。
路由器复制分组。
局域网具有硬件多播功能，不需要复制分组。
当多播组的主机数很大时（如成千上万个），采用多播方式就可明显地减轻网络中各种资源的消耗。
多播组成员共有 90 个
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
复制
多播
多播
多播
多播

## Slide 215: IP 多播
在互联网上进行多播就叫作 IP 多播。
互联网范围的多播要靠路由器来实现。
能够运行多播协议的路由器称为多播路由器(multicast router)。当然它也可以转发普通的单播IP数据报。

## Slide 216: 多播 IP 地址
在多播数据报的目的地址写入的是 D 类地址多播地址。
多播地址只能用于目的地址，不能用于源地址。

## Slide 217: 多播数据报
多播数据报和一般的 IP 数据报是有区别的。
多播数据报也是“尽最大努力交付”，不保证一定能够交付多播组内的所有成员。
对多播数据报不产生 ICMP 差错报文。因此，若在 PING 命令后面键入多播地址，将永远不会收到响应。
Notes: 多播数据报和一般的 IP 数据报的区别就是它使用 D 类 IP 地址作为目的地址，并且首部中的协议字段值是2，表明使用网际组管理协议 IGMP。

## Slide 218: 4.7.3 IGMP 和多播路由选择协议
1. IP多播需要两种协议
网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
  为了使路由器知道多播组成员的信息
多播路由选择协议
  互联网上的多播路由器协同工作，以便把多播数据报用最小代价传送给所有的组成员

## Slide 219: 本章内容
4.1 网络层提供的两种服务
4.2 网际协议 IP(重点)
4.3 划分子网和构造超网(重点)
4.4 网际控制报文协议 ICMP
4.5 因特网的路由选择协议(重点)
4.6 IP 多播
4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

## Slide 220: 4.8 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT 4.8.1虚拟专用网 VPN
为节省IP地址，将IP地址划分成以下２类：
本地地址——仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
全球地址——全球唯一的IP地址，必须向因特网的管理机构申请。

## Slide 221: RFC 1918 指明的专用地址 (private address)
10.0.0.0 到 10.255.255.255
172.16.0.0 到 172.31.255.255
192.168.0.0 到 192.168.255.255
这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。
在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

## Slide 222: 专用网
采用这样的专用 IP 地址的互连网络称为专用互联网或本地互联网，或更简单些，就叫作专用网。
因为这些专用地址仅在本机构内部使用。专用IP地址也叫作可重用地址(reusable address)。

## Slide 223: 专用网
大机构的处在不同地点的一些专用网通信可以采用以下两种方式：
１.租用专线;
2.采用虚拟专用网VPN
部门 A
部门 B
X
Y
10.1.0.1
10.2.0.3
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
虚拟专用网 VPN

## Slide 224
X
10.1.0.1
部门 A
网络
互联网
部门 B
网络
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
使用隧道技术
加密的从 X 到 Y 的内部数据报
外部数据报的数据部分
源地址：125.1.2.3
目的地址：194.4.5.6
数据报首部
用隧道技术实现虚拟专用网
VPN实质上就是利用加密技术在公网上封装出一个数据通讯隧道(P178,图4-5)

## Slide 225: 4.7.2 网络地址转换 NAT
专用网连接到因特网的路由器上需要安装 NAT (1994年提出)软件，叫做 NAT路由器。
NAT 路由器实现本地地址和外部全球地址的转换
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0
互联网
源 IP 地址
192.168.0.3
主机 A
192.168.0.3
源 IP 地址
172.38.1.5
主机 B
213.18.2.4
目的 IP 地址
192.168.0.3
目的 IP 地址
172.38.1.5
全球 IP 地址
172.38.1.5

## Slide 226: NAT地址转换表举例
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0
互联网
源 IP 地址
192.168.0.3
主机 A
192.168.0.3
源 IP 地址
变成172.38.1.5
主机 B
213.18.2.4
目的 IP 地址
变成192.168.0.3
目的 IP 地址
172.38.1.5
全球 IP 地址
172.38.1.5

## Slide 227: 小结
4.1 网络层提供的两种服务
表4-1数据报和虚电路的对比
4.2 网际协议 IP
4.2.1 虚拟互连网络：网络互联的设备，工作的层次
4.2.2 分类的 IP 地址 给出IP地址会判断分类，IP地址的特点
4.2.3 IP 地址与硬件地址：数据传递过程中，IP和MAC的变化
4.2.4 地址解析协议 ARP 与逆地址解析协议RARP： 什么是ARP
4.2.5 IP 数据报的格式：分段的计算
4.2.6 IP 层转发分组的流程：了解
4.3 划分子网和构造超网
4.3.1 划分子网： 子网网络地址和掩码
4.3.2 使用子 网时分组转发： 给出目的地址，能计算出下一跳
4.3.3 无分类编址 CIDR（构造超网）：地址块表示的范围，汇聚，给出需求会进行子网的划分，会写出子网网络地址和掩码

## Slide 228
4.4 网际控制报文协议 ICMP
4.4.1 ICMP 报文的种类：什么是ICMP
4.4.2 ICMP 的应用举例 ：2种应用
4.5 因特网的路由选择协议
4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念： 路由选择协议分类
4.5.2 内部网关协议 RIP ： 会计算
4.5.3 内部网关协议 OSPF ：什么是OSPF
4.5.4 外部网关协议 BGP ：什么是BGP
4.5.6 路由器的构成 （不用看）
4.6 多播
4.6.1 IP 多播的基本概念：什么是多播
4.6.2 在局域网上进行硬件多播（不用看）
4.6.2 因特网组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议：什么 是IGMP，多播路由选择协议（不用看）
4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT：私有地址，NAT

## Slide 229: 网关
网络->本地连接->

## Slide 230: 以下网络搭建后
路由器应配置，需要执行什么协议来建立路由表
交换机是否需要配置？
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
R2
R3
R1
0
1
R4
B
A
switch2
switch1