## Slide 1: 第 5 章 运输层
计算机网络
计算机科学与软件学院

## Slide 2: 引入运输层的原因
网络层收到的数据送给哪个应用程序
数据送往QQ？浏览器？
解决可靠传输问题
  丢失、重复、乱序
预防措施
  （流量控制、拥塞控制）

## Slide 3: 第 5 章 运输层
5.1 运输层协议概述(掌握)
5.2 用户数据报协议 UDP (掌握)
5.3 传输控制协议 TCP 概述(掌握)
5.4 可靠传输的工作原理
5.5 TCP 报文段的首部格式(掌握)
5.6 TCP 可靠传输的实现(掌握)
5.7 TCP的流量控制(掌握)
5.8 TCP 的拥塞控制(掌握)
5.9 TCP 的运输连接管理(掌握)

## Slide 4: 5.1 运输层协议概述 5.1.1 进程之间的通信
运输层属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。
5
4
3
2
1
应用进程
应用进程
IP 层
AP1
AP2
AP4
5
4
3
2
1
AP3
运输层
网络层
应用层
运输层
网络层
应用层

## Slide 5: 5.1.1 进程之间的通信
运输层只存在于主机的协议栈中，而路由器和交换机等设备都没有该层。
5
4
3
2
1
IP 层
AP1
AP2
AP4
5
4
3
2
1
AP3
运输层
运输层
网络层
网络层

## Slide 6: 运输层作用范围
通信的终点是程序
运输层将数据继续交给通信的程序
运输层解决的是计算机程序到计算机程序之间的通信问题，即所谓的“端”到“端”的通信。
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
LAN1
网络层协议的作用范围（主机间）
运输层协议 的作用范围（进程之间）

## Slide 7: 复用和分用
运输层的一个很重要的功能就是复用和分用。
复用和分用是指传输层能够使多个高层应用程序同时使用网络服务
5
4
3
2
1
应用进程
QQ
sina
端口
互联网

## Slide 8: 5.1.2 运输层的两个主要协议
TCP/IP 的运输层有两个不同的协议：
(1) 用户数据报协议 UDP，(User Datagram Protocol)
数据单元叫用户数据报
(2) 传输控制协议 TCP，(Transmission Control Protocol)
数据单元叫TCP 报文段
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口
运输层

## Slide 9: TCP与UDP
UDP 在传送数据之前不需要先建立连接、是不可靠服务，协议比较简单；通信信道是一条不可靠信道（5.2小节）。
TCP 提供面向连接的、可靠的服务，协议相对复杂；通信信道相当于一条全双工的可靠信道（5.3~5.9小节）。
TCP与UDP各有应用，见表5-1。

## Slide 10: 5.1.3 运输层的端口
运输层使用协议端口号或通常简称为端口(port)来识别通信程序的终点。
不同端口实现网络的复用与分用。
IP 层
TCP/UDP 数据
Sina
端口 2
Email
端口 3
QQ
端口 1
运输层
10
端口号为端口1
数据
Notes: 因为我们只要把要传送的报文交到目的主机的某一个合适的目的端口，剩下的工作（即最后交付目的进程）就由 TCP 来完成

## Slide 11: 运输层的端口
端口用一个 16 位端口号进行标志，是软件端口，和设备的硬件端口不同。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在因特网中不同计算机的相同端口号是没有联系的。
11
IP 层
TCP/UDP 数据
http
端口号y
Email
端口号z
QQ
端口号 x
运输层

## Slide 12: 两类端口
（1）服务器端口
  1、熟知端口，数值一般为 0~1023。
  例如：80端口：HTTP ；25端口：SMTP
  2、注册（登记）端口，数值为1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
  例如: QQ使用的8000和4000端口
（2）客户端口号或短暂端口号
  范围从49152到65535 ， 留给客户进程选择暂时使用。许多系统动态端口从1024左右开始。
Notes: 通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 13: 5.2 用户数据报协议 UDP 5.2.1 UDP 概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能，即端口的功能和差错检测的功能。

## Slide 14: UDP 的特点
1、UDP 是无连接的，即发送数据之前不需要建立连接。
2、UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付
3、UDP 是面向报文的。

## Slide 15: UDP 是面向报文的
发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，添加首部后形成UDP 用户数据报就向下交付 IP 层
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。
UDP 用户数据报
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
数据部分
运输层
应用层报文
应用层

## Slide 16: UDP 是面向报文的
接收方 收到 UDP 用户数据报，去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
运输层
应用层报文
应用层

## Slide 17: UDP 的特点
4、UDP 也不使用拥塞控制。
5、UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
6、UDP 的首部开销小，只有 8 个字节
UDP虽然不可靠，但实现简单，具体应用请参照表5-1

## Slide 18: 5.2.2 UDP 的首部格式p194
数 据
首 部
UDP 用户数据报
传输层
IP 数据部分
IP 首部
发送在前
IP数据 报

## Slide 19: 5.2.2 UDP 的首部格式p194
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
字节
4
4
1
1
2
数 据
首 部
UDP 用户数据报
源端口
目的端口
长 度
检验和
2
2
2
2
伪首部
12
请注意它的检验范围：整个UDP报文+伪首部
传输层
字节
源端口，目的端口：例如IE访问网站（54211，80）
长度：包含头部和数据部分
  思考：UDP报文最长多少字节？

## Slide 20: 5.3 传输控制协议 TCP 概述 5.3.1 TCP 最主要的特点
1、TCP 是面向连接的运输层协议
2、每一条 TCP 连接只能有两个端点(endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
3、TCP 提供可靠交付的服务。
4、TCP 提供全双工通信。
5、面向字节流。

## Slide 21: TCP 面向流的概念
7
6
8
H

TCP将数据看做无格式的字节序列，也叫字节流
TCP发送和接收字节流形式的数据，即发送或接收数据中的一些连续的字节

发送 TCP 报文段
发送方
接收方
发送缓存
接收缓存
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
x表示 数据的字节序号
TCP 连接

## Slide 22: 应当注意
TCP的每次发送多少个字节由接收方和当前网络拥塞的程度来决定（UDP 发送的报文长度是发送方给出的）。
TCP 可把太长的数据块划分短一些再传送。TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

## Slide 23: 5.3.2 TCP 的连接
套接字 socket = (IP地址: 端口号) (5-1)
TCP是面向连接的
每一条 TCP 连接有两个端点，端点叫做套接字(socket)或插口。
套接字指的是端口号拼接到 IP 地址。
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。
Socket1
(IP1: port1)
Socket2
(IP2: port2)

## Slide 24: 套接字 (socket)
Socket是一个很有用的概念，在进行网络通信程序设计时，需要使用socket编程才能实现通信
Notes: https://www.cnblogs.com/churi/archive/2013/02/27/2935427.html
https://www.cnblogs.com/Sniper-quay/archive/2011/06/22/2086636.html
http://dev.yesky.com/214/2213714.shtml
https://www.cnblogs.com/linzheng/archive/2011/01/23/1942328.html

## Slide 25
5.4 可靠传输的工作原理
以太网、互联网都是不可靠的，尽最大努力交付（best-efforts）
数据可能会重复、乱序、丢失
运输层通过TCP协议 就可以实现可靠传输
思考怎样实现可靠传输？
25
25

## Slide 26
5.4 可靠传输的工作原理
  5.4.1停止等待协议
  5.4.2连续ARQ协议
  5.6 TCP可靠传输

## Slide 27: 5.4.1 停止等待协议
停止等待指的是每发送完一个分组就停止发送，等待收到对方确认后再发下一个分组
停止等待协议是最简单的可靠传输协议，是早期链路不可靠情况下使用的

## Slide 28: 停止等待协议 1、无差错情况
A
发送 M1
确认 M1
B
发送 M2
发送 M3
确认 M2
确认 M3
t
t
数据分组
确认分组
分组和确认分组都必须进行编号。

## Slide 29
A
1、发送 M1
B
没有收到确认，超时重传 M1
B收到M1，
不发确认信息

(b) 超时重传
t
t
M1出错或丢失
M1
M2
停止等待协议2、数据出错
设置超时计时器，例如1s
超时计时器时间如何设定？
如何保证能重传数据？
Notes: 超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。
，在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本，以备重发。

## Slide 30: 请注意 214页
在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本，以备重发。
分组和确认分组都必须进行编号。
超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。

## Slide 31: 停止等待协议 3、确认丢失
A
1、发送 M1
B
3、超时
重传 M1
5、收到M1确认
4、收到重复的 M1，丢弃M1 ，但重传M1的确认

2、确认 M1
t
t
设置
超时计时器
M2
M1
M1

## Slide 32: 停止等待协议 4、确认迟到
A
1、发送 M1
B
3、超时重传 M1
5、发送 M2
4、收到重复的 M1
，丢弃，重传确认M1

2、确认 M1
6、收下迟到的确认，
但什么也不做
t
t
设置
超时计时器

## Slide 33: 可靠通信的实现
使用上述的确认和重传机制，就可以在不可靠的网络上实现可靠的通信。
这种可靠传输协议常称为自动重传请求ARQ (Automatic Repeat reQuest)。
ARQ 表明重传的请求是自动进行的。接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组 。

## Slide 34: 4、停等协议的信道利用率
停等协议优点是简单，缺点是信道利用率 太低

## Slide 35: 停等协议的信道利用率
如果TD比RTT小很多的话，信道利用率很低。
为了克服该缺点，可以使用流水线方式发送分组
TD
RTT
A
TD + RTT + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
TA
TD ：分组发送时延
RTT ：往返时延
TA：确认发送时延
信道利用率：

## Slide 36: 流水线传输
发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。
使用流水线传输时，叫做连续 ARQ 协议；
B
分组
t
t
A
ACK
传输时间
Total time

## Slide 37: 5.4.2连续 ARQ 协议
发送端：在发送完一个分组后，不是停下来等待确认帧，而是可以连续再发送若干个数据帧。
接收端: 连续接收多个分组后发送一个确认。
连续 ARQ 协议中使用滑动窗口协议来控制每次可连续发送多少个分组
B
分组
t
t
A
ACK

## Slide 38: 滑动窗口协议：发送方
发送窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) （发送窗口大小为 5）
发送方维持一个发送窗口，窗口内所有分组可以连续发送，
不需要等待对方确认，而窗口外分组暂时不能发送
(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动，
分组6进入窗口可以发送
向前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送窗口（可发送）
发送窗口（可发送）
（6～12号分组不可发送）
（7～12不可发送）
收到对分组1的确认

## Slide 39: 滑动窗口协议：接收方
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认
累积确认表示到这个分组为止的所有分组都收到了。
B
分组
t
t
A
ACK

## Slide 40: 5.5 TCP 报文段的首部格式
TCP 数据部分（字节流）
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据部分
IP 首部
发送在前
TCP 传输的数据单元（首部+数据）叫做TCP报文段
20字节固定部分+可变部分
IP数据 报

## Slide 41
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。
例如IE访问网站（54211，80）;
QQ (53027,8000)
Notes: TCP包头中就没有“包长度”字段，而完全依靠IP层去处理分帧。这就是为什么TCP常常被称作一种“流协议”的原因，开发者在使用TCP服务的时候，不必去关心数据包的大小，只需讲SOCKET看作一条数据流的入口，往里面放数据就是了，TCP协议本身会进行拥塞/流量控制。

## Slide 42
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
序号（seq）字段——占 4 字节。
TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。
序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
例如：序号 = 301 ，表明发送的第一个字节编号是301
7
6
8
H
发送 TCP 报文段
13
12
11
H
10
9
H
TCP 连接
Notes: TCP的初始序列号并不是从0开始的，而是随机产生的(当然要辅助一些更精妙的算法)，（参见ppt21）
当某个主机开启一个TCP会话时，他的初始序列号是随机的，可能是0和4,294,967,295之间的任意值，然而，像Wireshark这种工具，通常显示的都是相对序列号/确认号，而不是实际序列号/确认号，相对序列号/确认号是和TCP会话的初始序列号相关联的。这是很方便的，因为比起真实序列号/确认号，跟踪更小的相对序列号/确认号会相对容易一些

## Slide 43
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
确认号(ack)字段——占 4 字节，
期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号
ack的值是B收到的数据的最后字节的编号加1；

## Slide 44: 确认号字段ack
B收到编号501到700的数据后，发送确认
A
ack = 701
序号 = 501，data长200字节
B
A发送编号501～700的数据
B告诉A，我已经收到了包括700号字节在内的所有数据，请从701开始发送下一包数据
501～700
501～700

## Slide 45
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
4bit，指出TCP报文段的数据起始处距离TCP报文段的起始处有多远。
其实是指出TCP报文段首部的长度。单位是4字节，
例如：偏移为 10，则表明首部长10×4=40字节。
偏移为 15，则表明首部长15×4=60字节。
TCP 数据部分（字节流）

## Slide 46
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
确认 ACK ，SYN，FIN字段用来实现TCP的连接与释放
SYN用来建立连接；FIN用来释放连接。
ACK=1时，确认号有效；

## Slide 47: 窗口（ rwnd ）字段 —— 占 2 字节， 发送本报文段的一方的接收窗口的字节数
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 48: 窗口（ rwnd ）字段
B
A
rwnd=1000
序号 = 701，data<=1000字节
ack = 701，
B接收完200字节后，还能接收1000字节
序号 = 501~700号字节
1、B告诉A，从701开始发数据
2、B告诉A，我可以接收1000字节数据
200
1000
含义是从确认号起，自己能接收的字节数，也就是允许对方最多发送的字节数，
701

## Slide 49: 练习
A给B发送的数据seq=100,长度=100，假如B正确收到，还可以接收200字节数据；请写B的确认的ack ，和 rwnd 字段

## Slide 50: 检验：12字节的伪首部，首部和数据部分
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 51
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
选项字段 —— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS。
MSS 是一个TCP报文段的数据部分的最大长度。
数据部分

## Slide 52: 其他选项
窗口扩大选项 ——占 3 字节，其中有一个字节表示移位值 S。新的窗口值等于 TCP 首部中的窗口位数增大到 (16 + S)，相当于把窗口值向左移动 S 位后获得实际的窗口大小。
时间戳选项——占 10 字节，其中最主要的字段时间戳值字段（4 字节）和时间戳回送回答字段（4 字节）。
选择确认选项——在后面的 5.6.3 节介绍。

## Slide 53
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 54: 5.6 TCP 可靠传输的实现
TCP必须采取措施才能实现运输层的可靠传输
  5.6.1 以字节为单位的滑动窗口(掌握)
    （可发送多少数据，可接收多少数据）
  5.6.2 超时重传时间的选择(了解)
    （差错控制，什么时候重传）
  5.6.3 选择确认 SACK(了解)
    （差错控制，重传哪些数据）

## Slide 55: 5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
TCP的滑动窗口是以字节为单位
TCP 连接的每一端都必须设有两个窗口：
  发送窗口：允许发送的数据
  接收窗口：允许接收的数据
TCP 两端的四个窗口经常处于动态变化之中。

## Slide 56: 5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
1、发送前，A要等待B发来信息来构造自己的发送窗口
假设A要向B发送数据(字节序列)：
数字为字节编号

## Slide 57: A的发送窗口和B的接收窗口
A 收到B发来的ack = 31，rwnd =20后，构造出自己的发送窗口 ;
前移
没发送，
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
前沿
后沿
前移
B 的接收窗口= 20
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

## Slide 58: A发送11个字节（31～41）
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
可用窗口
B 的接收窗口
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
假如B收到字节31-33，交付给主机后，窗口向前滑动至34，同时发送确认（ack=34，rwnd=20）

## Slide 59
A 的发送窗口
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
A 收到（ACK=34 ，rwnd=20） ，发送窗口向前滑动
A 的发送窗口已满，有效窗口为零
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
A 可以一直发送数据，有效窗口为0时，还没有再收到确认时，必须停止发送。

## Slide 60: 发送缓存（不要求）
最后被确认
的字节
发送应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大
发送方的应用进程把字节流写入 TCP 的发送缓存。
发送窗口通常只是发送缓存的一部分。

## Slide 61: 接收缓存（不要求）
接收应用程序
已收到
接收窗口
TCP
接收缓存
下一个读取
的字节
序号增大
下一个期望收到的
字节（确认号）
接收方的应用进程从 TCP 的接收缓存中读取字节流。

## Slide 62: 需要强调三点
A 的发送窗口并不总是和 B 的接收窗口一样大，事实上还要受网络拥塞程度影响。
TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。
TCP 要求接收方必须有累积确认、捎带确认的功能，这样可以减小传输开销。
  累积确认：对按序到达的最后一个分组发送确认
  捎带确认：在B->A的数据中捎带确认

## Slide 63: 5.6.2 超时重传时间的选择（不要求）
重传机制是 TCP 中最重要和最复杂的问题之一。
TCP 每发送一个报文段，就对这个报文段设置一次计时器。
只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认，就要重传这一报文段。
重传时间的选择是 TCP 最复杂的问题之一。

## Slide 64: 5.6.3 选择确认 SACK（不要求）
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 = 1001
L1 = 1501
L2 = 3501
R1 = 3001
R1 = 4501
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
第二个字节块
TCP 的接收方在接收对方发送过来的数据字节流的序号不连续，结果就形成了一些不连续的字节块。
SACK：只传送缺少的数据而不重传已经正确到达接收方的数据

## Slide 65: 需要在TCP头里加一个SACK（不要求）
Notes: Timeout——RTO（Retransmission TimeOut），

## Slide 66: 5.7 TCP 的流量控制 5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
流量控制(flow control)就是让发送方的发送速率不要太快，既要让接收方来得及接收，也不要使网络发生拥塞。
  避免接收方缓存溢出
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。

## Slide 67: TCP流量控制举例
A
B
假如A 要向 B 发送数据。 每报文段100字节。
在TCP连接建立过程中，B 告诉 A：“我的接收窗口 从1起，共 400（字节）”。
B的接收窗口
400字节(从字节1开始)
发送窗口
400字节
字节1
字节1

## Slide 68: （绿色：已用窗口；白色：可用窗口）
seq = 1, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
A
B
丢失！
发送窗口
1-400字节，可发送
B的接收窗口
1-400字节，可接收
每报文段100字节。

## Slide 69: （绿色：已用窗口；白色：可用窗口）
seq = 1, DATA =100
seq = 101, DATA=100
seq = 201, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
A
B
丢失！
发送窗口
1-400字节，可发送
B的接收窗口
1-400字节，可接收
101-300 可发送
1-100
201 -400
1-200 已发
301-400
1-300 已发
允许 A 发送序号
201 至 500 共 300 字节
101-400字节可接收
1-100
201-400字节
1-200
每报文段100字节。

## Slide 70: （绿色：已用窗口；白色：可用窗口）
seq = 1, DATA =100
seq = 101, DATA=100
seq = 201, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
A
B
丢失！
发送窗口
1-400字节，可发送
B的接收窗口
1-400字节，可接收
101-300 可发送
1-100
201 -400
1-200 已发
301-400
1-300 已发
301-500
201-300
允许 A 发送序号
201 至 500 共 300 字节
101-400字节可接收
1-100
501起，100字节可接收
201-400字节
1-200
seq = 201, DATA，重传
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
每报文段100字节。
不想接收了

## Slide 71: （绿色：已用窗口；白色：可用窗口）
seq = 1, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
A
B
丢失！
发送窗口
1-400字节，可发送
B的接收窗口
1-400字节，可接收
seq = 201, DATA，重传
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
每报文段100字节。
第2次流量控制
第一次流量控制
第3次流量控制

## Slide 72: （绿色：已用窗口；白色：可用窗口）
seq = 1, DATA =100
seq = 201, DATA，重传
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
丢失！
发送窗口
1-400字节，可发送
B的接收窗口
1-400字节，可接收
401-500
201-400
201-500
201-500
501 -600 可发送
501 -600
窗口为0，停止发送
允许 A 发送序号
201 至 500 共 300 字节
第一次流量控制
允许 A 发送序号
501 至 600 共 100 字节
第2次流量控制
不允许 A 再发送（到序号
600 为止的数据都收到了）
第3次流量控制
101-300 可发送
1-100
201 -400
1-200 已发
301-400
1-300 已发
301-500
201-300
101-400字节可接收
1-100
201-400字节
1-200
每报文段100字节。

## Slide 73: 5.8 TCP的拥塞控制 5.8.1 拥塞控制的一般原理
在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要变坏——产生拥塞(congestion)。
网络的链路容量（带宽）、交换节点的缓存的处理机等都是网络的资源
出现资源拥塞的条件：
对资源需求的总和 > 可用资源 (5-7)
若网络中有许多资源同时供应不足，网络的性能就要明显变坏，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。

## Slide 75: 网路拥塞产生的原因
1、交换节点缓冲区容量有限
2、传输线路的频带有限
3、结点处理能力有限
4、由于网络中某部分刚发生故障

## Slide 76: 网路拥塞产生的原因— 具体分析 （自己看）
就Internet的体系结构而言，拥塞的发生是其固有的属性。
因为在事先没有任何协商和请求许可机制的资源共享网络中，几个IP分组同时到达路由器，并期望经同一个输出端口转发的可能性是存在的，显然，不是所有分组可以同时接受处理，必须有一个服务顺序，分组就要在缓存排队等候，当缓存空间被耗尽时，路由器只有丢弃分组。在这种持续过载的状态下，网络性能会急剧下降，发生拥塞。

## Slide 77: 增加资源能解决拥塞吗？
不能。这是因为网络拥塞是一个非常复杂的问题。简单地采用上述做法，在许多情况下，不但不能解决拥塞问题，而且还可能使网络的性能更坏。
网络拥塞往往是由许多因素引起的。例如：
  增大缓存，但未提高输出链路的容量和处理机的速度，排队等待时间将会大大增加，引起大量超时重传，解决不了网络拥塞；
  提高处理机处理的速率会将瓶颈转移到其他地方；
Notes:   提高处理机处理的速率会会将瓶颈转移到其他地方；如果下一跳路由慢的话，就拥塞了

## Slide 78: 拥塞常常趋于恶化
如果一个路由器没有足够的缓存空间，它就会丢弃一些新到的分组。
但当分组被丢弃时，发送这一分组的源点就会重传这一分组，甚至可能还要重传多次。这样会引起更多的分组流入网络和被网络中的路由器丢弃。
可见拥塞引起的重传并不会缓解网络的拥塞，反而会加剧网络的拥塞。

## Slide 79: （自己看）
拥塞控制是很难设计的
拥塞产生的后果

## Slide 80: 拥塞控制与流量控制的关系
拥塞控制所要做就是网络能够承受现有的网络负荷。
  拥塞控制是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、所有的路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。
流量控制往往指在给定的发送端和接收端之间的点对点通信量的控制。
  流量控制所要做的就是抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收。

## Slide 81: 5.8.2 几种拥塞控制方法
1988，慢开始，拥塞避免
1990快重传，快恢复
根据网络拥塞程度来控制发送速率

## Slide 82: 1. 慢开始和拥塞避免
为降低复杂度，假设：
  数据沿单方向传输；
  接收方窗口无限大
发送方维持一个叫做拥塞窗口 cwnd (congestion window)的状态变量。
  拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且动态地在变化。
发送方让自己的发送窗口等于拥塞窗口（不考虑接收窗口）。

## Slide 83: 拥塞控制算法原则是：
只要网络没有出现拥塞，就向网络多发数据
但只要网络出现拥塞，降低发送量。
    如何知道网络出现拥塞：
      发送方如果不能按时收到确认（检测超时），就可以猜测网络发生了拥塞
A
B


## Slide 84: 慢开始算法
算法思想是由小到大增加发送窗口（拥塞窗口）的大小

## Slide 85: 慢开始算法
算法思想是由小到大增加发送窗口（拥塞窗口）的大小
在主机刚刚开始发送报文段时，可先设置拥塞窗口cwnd为一个最大报文段 MSS 的数值（例：MSS=1024字节, 则cwnd = 1024字节）。
为简化讲解，我们用最大报文段MSS的个数表示cwnd的大小，即开始时cwnd = 1。
MSS =TCP 数据部分的长度
TCP 首部
TCP 报文段

## Slide 86
发送 M4~M7
确认 M4~M7
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
…
t
t
慢开始算法：发送方设置cwnd = 1（1个MSS），每收到一个对新报文段的确认就使 cwnd 加 1。
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M8~M15
cwnd = 8
发送窗口=cwnd，可发一个报文段
发送窗口=cwnd，可发2个报文段
可发4个报文段

## Slide 87
确认 M4~M7
发送方
接收方
确认 M1
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
…
t
t
轮次 1
确认 M2~M3
cwnd = 8
轮次 2
轮次 3
慢开始算法相当于在一个传输轮次cwndX2
传输轮次
所经历时间也叫做往返时间RTT

## Slide 88: 慢启动算法，随着cwnd的增大，注入网络的数据逐渐增多，就有可能发生拥塞
传输轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Cwnd | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ssthresh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 89: 拥塞避免
为必免发生拥塞，慢开始算法需要设置门限变量ssthresh
当 cwnd < ssthresh 时，使用慢开始算法。
当 cwnd > ssthresh 时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。
  拥塞避免算法：即每经过一个往返时间 RTT （一个轮次）就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加 1，而不是加倍
当 cwnd = ssthresh 时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。

## Slide 90: 已知ssthresh = 16， TCP的慢开始和拥塞避免算法
22
16
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口
cwnd
Ssthresh-->
传输轮次
3
（图5-25）

## Slide 91: 慢开始和拥塞避免算法的实现举例 已知 门限值ssthresh = 16
拥塞避免
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口
cwnd
网络拥塞
Ssthresh-->
cwnd=1
传输轮次
慢开始，
每收到一个对新报文段的确认就使 cwnd 加 1；
相当于在一个传输轮次cwndX2
cwnd=16=ssthresh；
之后执行拥塞避免算法；每个传输轮次cwnd加1
3
Cwnd=17
2
4
8
16

## Slide 92: 无论慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，网络都有可能出现拥塞（确认超时），一旦超时，减少发向网络的数据量：
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口
cwnd
网络拥塞
cwnd=1
慢开始
拥塞避免
拥塞避免
传输轮次
慢开始
cwnd=24超时，
网络拥塞了
新的Ssthresh-->
1
2
4
8
12
13
14
15
16
（图5-25）
1、ssthresh=1/2cwnd=12； 2、cwnd =1 3、之后执行慢启动算法
Notes: 发送方判断网络出现拥塞（其根据就是没有按时收到确认,即发生超时），
超时后要减少发向网络的数据量

## Slide 93: 指数增长、乘法减小MD与加法增大AI 简称AIMD
22
16
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口
cwnd
网络拥塞
1、指数规律增长
ssthresh 的初始值
cwnd=1
慢开始
慢开始
2、拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次
3、“乘法减小”
（ ssthresh=2/1×cwnd ）
（图5-25）

## Slide 94: 必须强调指出
“拥塞避免”并非指完全能够避免了拥塞。利用以上的措施要完全避免网络拥塞还是不可能的。
“拥塞避免”是说在拥塞避免阶段把拥塞窗口控制为按线性规律增长，使网络比较不容易出现拥塞。

## Slide 95: 2.快重传和快恢复
前面的算法中，超时就认为发生了拥塞，直接将cwnd降为1，重新开始慢启动
而事实上：发送端发生超时时，网络不一定发生了拥塞，此时，直接将cwnd降为1会降低网络的吞吐量
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口
cwnd
超时，
网络拥塞
cwnd=1
慢开始
拥塞避免
拥塞避免
传输轮次
95
慢开始
新的Ssthresh-->
1
2
4
8
12
13
14
15
16
（图5-25）

## Slide 96: 2.快重传和快恢复
重传时，超时计时器还未到期（没有减为0），所以叫快重传

收到失序报文后就立即发出重复确认
Notes: https://kb.cnblogs.com/page/209100/TCP 的那些事儿（上）
等timeout，timeout可能会很长 于是，TCP引入了一种叫Fast Retransmit 的算法，不以时间驱动，而以数据驱动重传。也就是说，如果，包没有连续到达，就ack最后那个可能被丢了的包，如果发送方连续收到3次相同的ack，就重传。Fast Retransmit的好处是不用等timeout了再重传。

## Slide 97
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当发送方收到第3个重复的ACK时，认为网络有了轻微拥塞，要减少发向网络的数据量：
  1、设置ssthresh=(1/2)*cwnd = 8。
  2、设置cwnd=ssthresh = 8；3、启动拥塞避免算法
重传报文以后，启动的不是慢启动而是拥塞避免算法，因此叫快恢复。
轻微拥塞
严重拥塞

## Slide 98: 发送窗口的上限值
事实上，发送方的发送窗口的上限值（最大值）应当取为接收方窗口 rwnd 和拥塞窗口 cwnd 这两个变量中较小的一个，即应按以下公式确定：
发送窗口的上限值  Min [rwnd, cwnd] (5-8)
流量控制
拥塞控制

## Slide 99: 5.9 TCP的连接管理
连接建立
数据传送
连接释放。
运输连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常地进行。

## Slide 100: 在TCP连接建立过程中 要解决以下三个问题：
(1)要使每一方能够确知对方的存在。
(2)要允许双方协商一些参数（如数据序号、MSS、是否使用窗口扩大选项和时间戳选项以及服务质量等）。
(3)能够对自己的运输实体资源（如缓存大小、TCP连接表中的项目等）进行分配。

## Slide 101: 客户服务器方式
TCP 连接的建立都是采用客户/服务器方式
主动发起连接建立的应用进程叫做客户(client)。
被动等待连接建立的应用进程叫做服务器(server)。

## Slide 102: 建立 TCP 连接

## Slide 103
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
采用三报文握手建立 TCP 连接

## Slide 104: 5.9.2 TCP 的连接释放

## Slide 105
CLOSED
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
等待 2MSL
TIME-
WAIT

主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
半关闭，B还能发数据
CLOSED
5.9.2 TCP 的连接释放(了解一下，4次挥手)

## Slide 106: TCP 的应用请参考表5-1 TCP 与 UDP（自己看）
对比项目 | TCP | UDP
传输的数据单元 | TCP 报文段 | UDP 报文或用户数据报
面向连接 | 是 | 否
需要对方应答 | 是 | 否
支持广播或多播 | 否 | 是
头部（开销）大小 | 大 | 小
可靠传输 | 是 | 否
分片可能性 | 小 | 大

## Slide 107: UDP适用哪些环境？TCP适用哪些环境？
适合UDP的环境：
  在高效可靠的网络环境中（不需要考虑网络不好导致的丢包、乱序、延时、重复等问题）
  当需要传输的数据量很小例如，客户机向服务器传送简单服务请求
  在对实时性要求很强的通信中
适合TCP协议的环境：
  当网络硬件失效或者负担太重时，数据包可能就会产生丢失、重复、延时、乱序的现象。

## Slide 108: 小结
运输层的功能
TCP和UDP的区别
端口的作用
ARQ协议
滑动窗口协议与流量控制
慢开始和拥塞避免算法
TCP 的连接建立和释放

## Slide 109: 停等协议的最大吞吐量的计算（补充）
吞吐量：每秒钟通过信道的比特数
最大吞吐量=分组大小*每秒发送分组次数
=分组大小*
信道利用率=最大吞吐量/发送速率

## Slide 110: 计算 TCP吞吐量的公式（补充） 课后5-24，30，31的解题思路
使用 TCP 传输数据时，两个最重要的因素是 TCP 窗口大小 和 往返延迟。如果知道这两个参数，就可以计算出两个主机间的最大吞吐量，不管带宽是多少。
计算 TCP吞吐量的公式
每秒吞吐量(bits)
=TCP窗口大小(bits)×每秒窗口个数
= TCP窗口大小(bits) / 往返延迟(秒)