## Slide 1: 第３章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 2: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
计算机系统五大部件的连接方式：
1、分散连接 — 各部件之间使用单独的连线
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
早期的计算机采用比较多。
它是以运算器为中心的结构，内部连线复杂，尤其当I/O与存储器交换信息时，都需经过运算器，致使运算器停止运算，严重影响了CPU的工作效率。

## Slide 3: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
计算机系统五大部件的连接方式：
1、分散连接 — 各部件之间使用单独的连线
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算
后来，改为以存储器为中心的结构。
I/O设备与主存交换信息，可以不经过运算器，又采用了中断、DMA等技术，使CPU工作效率得到很大提高。但是，仍无法解决I/O设备与主机之间连接的灵活性。

## Slide 4: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
计算机系统五大部件的连接方式：
1、分散连接
各部件之间使用单独的连线。
2、总线连接
各部件连接到一组公共信息传输线上。

## Slide 5: 3.1 总线的基本概念
二、什么是总线
总线是连接各个部件的信息传输线，是 各个部件共享的传输介质。
在某一时刻，只允许一个部件向总线发送信息，而多个部件可以同时从总线上接收相同的信息。
总线由许多传输线或通路组成。
串行传输
并行传输

## Slide 6
三、总线结构的计算机举例
1. 面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
3.1
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n

## Slide 7
三、总线结构的计算机举例
1. 面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
3.1
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n
M总线：存储总线，连接CPU和主存的总线。
I/O总线：输入输出总线，建立CPU和I/O设备之间交换信息的通道。（ I/O设备----I/O接口---I/O总线）
缺点：I/O设备----CPU---主存，影响CPU的效率。
面向 CPU 的双总线结构框图

## Slide 8
单总线（系统总线）
2. 单总线结构框图
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…
3.1

## Slide 9
单总线（系统总线）
2. 单总线结构框图
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…
3.1
改进：I/O设备---主存，原则上不影响CPU，使其效率提高。
缺点：总线争用、判优；影响整机的工作速度。

## Slide 10
3. 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1

## Slide 11
3. 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1
改进：存储总线——速度高，只供CPU和主存之间传输信息。
优点：提高了传输效率，减轻了系统总线的负担，保留了单总线结构的优点。

## Slide 12: 3.2 总线的分类
数据传送方式
并行传输总线
串行传输总线
8位、16位
32位、64位
总线的
使用范围
计算机（包括外设）总线
测控总线
网络通信总线
连接部件
片内总线
系统总线
通信总线

## Slide 13: 3.2 总线的分类
1.片内总线
芯片内部 的总线
CPU芯片内部
寄存器与寄存器之间
寄存器与算术逻辑单元ALU之间

## Slide 14: 3.2 总线的分类
2.系统总线
（板级总线、板间总线）
（1）数据总线
双向 位数（宽度）与机器字长、存储字长有关
计算机各部件之间 的信息传输线
例如：数据总线的宽度是8位，指令字长是16位，则CPU在取指令阶段需要访问几次主存？
2次
数据总线是衡量系统性能的一个重要参数

## Slide 15: 3.2 总线的分类
2.系统总线
（板级总线、板间总线）
（2）地址总线
单向 位数（宽度）与存储地址、 I/O地址有关
计算机各部件之间 的信息传输线
例如：地址总线20根，则对应的存储单元多少个？
2的20次方
地址总线的位数与存储单元的个数有关
例如：CPU读数据、CPU向外部设备输出

## Slide 16: 3.2 总线的分类
2.系统总线
（板级总线、板间总线）
（3）控制总线——发出控制信号的传输线
有出 有入
计算机各部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求
一根控制线的传输是单向的；
但对于控制总线来说，又可以看做是双向的。

## Slide 17
（3）控制总线常用的控制信号：
时钟：用来同步各种操作。
复位：初始化所有部件。
总线请求：表示某部件需获得总线使用权。
总线允许：表示需要获得总线使用权的部件已获得了控制权。
中断请求：表示某部件提出中断请求。
中断响应：表示中断请求已被接收。
存储器写：将数据总线上的数据写至存储器指定地址单元内。
存储器读：将指定存储单元中的数据读到数据总线上。
I/O读：从指定的I/O端口将数据读到数据总线上。
I/O写：将数据总线上的数据输出到指定的I/O端口内。
传输响应：表示数据已被接收，或已将数据送至数据总线上

## Slide 18
3.通信总线
串行通信总线
并行通信总线
传输方式
3.2
用于 计算机系统之间 或 计算机系统与其他系统（如控制仪表、移动通信等）之间的通信。
由于外部连接、距离远近、速度快慢、工作方式等原因，使得通信总线的差别极大，分类多种。

## Slide 19: 3.3 总线特性及性能指标
CPU
插板
主存
插板
I/O
插板
一、总线结构的物理实现
BUS
主板
总线就是一组电导线，由许多导线直接印刷在电路板上，延伸到各个部件。
CPU插槽—Socket、Slot；主存插槽—EDO、SRAM、DDR

## Slide 20
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
二、总线特性
总线在机械连接方式上的性能，如：插头和插座的使用标准，它们的几何尺寸、形状、引脚个数 及 排列顺序，接头处的可靠接触等。
总线的每一根传输线上，信号的传输方向 和有效的 电平 范围。
每根传输
线的 功能
总线中的任意一根线在什么时间有效。
每条总线上的各种信号之间的 时序 关系。
3.3
地址—地址码、数据—传数据
控制—发控制信号，比如：CPU发出的（存储器读/写、I/O设备读/写）、I/O设备向CPU发来的（中断、DMA）

## Slide 21
三、总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 总线带宽
（标准传输率）
数据总线 的根数，bit，8、16、32、64位
每秒传输的最大字节数（MBps 兆字节每秒）
3.3
如: 总线工作频率为33MHz，总线宽度为32位，则总线带宽？
带宽计算公式：Dr=D/T=D×f;
T是总线时钟周期T=1/f, D为一个总线周期传送的数据量。
所以，Dr=(32/8)*33=132MBps。
如: 总线工作频率为66MHz，总线宽度为64位，则总线带宽？
Dr=(64/8)*66=528MBps。

## Slide 22
三、总线的性能指标
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
同步、不同步
地址总线 与 数据总线 复用
一组物理线路，分时传输
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力、电源电压、总线宽度能否扩展等。
突发工作、自动配置、仲裁方式、逻辑方式、计数方式
3.3
当总线接上负载后，总线输入输出的逻辑电平是否能保持在正常的额定范围内。用支持多少扩增电路板反应总线的负载能力。
5V、3.3V

## Slide 23
ISA
EISA
VESA(LV-BUS)
PCI
AGP
RS-232
USB
模块
系统
总
线
标
准
四、总线标准
系统
模块
3.3
标 准 界 面
系统与各模块、模块与模块之间的一个互连的标准界面。
界面两端的模块都是透明的，因此，按照总线标准设计的接口可视为通用接口。
a、机械结构、尺寸、引脚的分布位置；
b、数据线、地址线的宽度，传送规模；
c、总线主设备数；
d、定时控制方式，同步、异步、半同步。

## Slide 24
几种系统总线标准-ISA总线
ISA-Industry Standard Architecture
工业标准体系结构
1981年，IBM公司为其生产的PC机制定的总线标准
ISA-8（XT总线）
ISA-16（AT总线）

## Slide 25
PC/XT总线62芯引脚插槽
地址线（20根）
数据线（8根）
控制线（21根）
状态线（2根）
辅助线（3根）
电源信号及接地信号
几种系统总线标准-ISA总线

## Slide 26
几种系统总线标准-ISA总线

## Slide 27
EISA-Extended Industry Standard Architecture
扩充工业标准体系结构
1989年，Compaq、HP、AST、Epson、NEC等九家公司联合推出的一个32位总线标准。
几种系统总线标准-EISA总线

## Slide 28
VESA局部总线结构
几种系统总线标准-VESA总线

## Slide 29
几种系统总线标准-PCI局部总线
PCI—peripheral component interconnect
外设部件互连总线
1991年下半年，Intel公司提出概念,
1993年，Intel公司与IBM、Compaq、AST、HP、DEC等100多家公司联合推出。
PCI局部总线是一种高性能、32位或64位地址数据线复用的总线。
PCI总线仍然与ISA和EISA总线兼容。

## Slide 30
几种系统总线标准-PCI局部总线
PCI总线的版本从V1.0，V2.1到V2.2。其中，V2.2的性能：
位宽 总线工作频率 最大带宽
32位 33M/66M 133/266MBps
(是ISA的33倍)
（主流） 64位 33M/66M 266/533MBps
特点
插座形状和引脚
为白色矩形插座。总引线数120条。
PCI 2.2

## Slide 31
几种系统总线标准-PCI局部总线
主板上的PCI插槽

## Slide 32
几种系统总线标准-AGP总线
AGP—Accelerate Graphics Port
AGP是一种为提高视频带宽而设计的总线规范。
目的是为大幅度提高高档微机处理图形(尤其是3D)
的能力。
性能特点
形状和引线：褐色插座，一块主板只有一个，只
能插显卡。

## Slide 33
几种设备总线标准-USB总线
USB – Universal serial bus 通用串行总线。
USB总线由IBM、Intel 、 Microsoft等7家公司联合开发，版本由USB0.9(1995年) USB 1.1(1998年)
USB 2.0(2000年) USB 3.0(2008年)
USB1.1与USB2.0的性能比较
版本 | 速率 Mb/s | 接点数 | 接点间距离/m | 拓扑 结构 | 支持 系统 | 支持 特性 | 信号 线数
USB 1.1 USB 2.0 | 12 480 | 127 127 | 5 5 | 星形 星形 | W95以上,OS/2 W98以上 | PnP,热插拔 PnP,热插拔 | 4/9 4/9

## Slide 34
几种设备总线标准-USB总线

## Slide 35
总线标准 | 数据线 | 总线时钟 | 带宽
ISA | 16 | 8 MHz（独立） | 33 MBps
EISA | 32 | 8 MHz（独立） | 33 MBps
VESA (VL-BUS) | 32 | 32 MHz（CPU） | 133 MBps
PCI | 32 64 | 33 MHz（独立） 64 MHz（独立） | 132 MBps 528 MBps
AGP | 32 | 66.7 MHz（独立） 133 MHz（独立） | 266 MBps 533 MBps
RS-232 | 串行通信 总线标准 | 数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口 | 
USB | 串行接口 总线标准 | 普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高 | 1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)
3.3
四、总线标准

## Slide 36: 3.4 总线结构
单总线结构
多总线结构

## Slide 37
一、单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…
优点：结构简单，便于扩充。
缺点：总线冲突，影响系统工作效率的提高。
用途：多数被小型计算机或微型计算机所采用。

## Slide 38
1. 双总线结构(存储器为中心)
具有特殊功能的处理器，
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线
二、多总线结构
优点：保持了单总线系统简单，易于扩充的优点。
将速度较低的I/O设备从单总线上分离出来，形成主存总线与I/O总线分开的结构。（通道）
缺点：以增加硬件为代价。
用途：大多用于大、中型计算机系统。

## Slide 39
2. 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4
DMA总线—高速I/O设备（磁盘）与主存之间直接交换信息。
任意时刻只能使用一种总线。

## Slide 40
3. 三总线结构的又一形式
3.4
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 41
4. 四总线结构
多媒体
Modem
主存
扩展总线接口
局域网
SCSI
CPU
串行接口
FAX
系统总线
局部总线
高速总线
扩展总线
图形卡
Cache/桥
3.4

## Slide 42
1. 传统微型机总线结构
三、总线结构举例
3.4
存储器
SCSI Ⅱ
控制器
主存控制器
ISA、EISA
8 MHz的16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz的32位数据通路
系统总线
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
…
Modem

## Slide 43
2. VL-BUS局部总线结构
3.4
33 MHz的32位数据通路
系统总线
ISA、EISA
多媒体
高速局域网
高性能图形
图文传真
8 MHz的16位数据通路
标准总线
控制器
CPU
主存控制器
存储器
局部总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
VL BUS
…
…
Modem

## Slide 44
3. PCI 总线结构
3.4
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA、EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
Modem

## Slide 45
PCI总线与VL-BUS的比较
随着GUI(Graphical User Interface)、多媒体等技术在PC机上的应用,传统的PC总线(如ISA、EISA)由于其带宽的限制,已不能满足系统工作的要求。为此,在90年代初,由视频电子标准协会(VESA)和ITEL分别提出了VL-BUS和PCI(Peripheral Component Interconnect)这2种先进的局部总线规范。它们都为系统提供了一个高速的数据传输通道,系统的各设备可直接或间接地连接其上,设备间通过局部总线可以完成数据的快速传送,从而很好地解决了数据传输的瓶颈问题。
2种局部总线相比,PCI总线由于是针对整个系统,而不象VL-BUS主要是针对图形加速,它可以带相对较多的负载且运行更为可靠;支持即插即用的结构;采用多路复用技术等一系列优点更受到了众多厂家的支持,成为市场的主流。

## Slide 46
4. 多层 PCI 总线结构
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU
3.4

## Slide 47: 3.5 总线控制
一、总线判优控制（或称仲裁逻辑）
二、总线通信控制

## Slide 48: 3.5 总线控制
一、总线判优控制
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
总线上信息的传送由主设备启动
总线的判优、仲裁
总线判优控制
分布式 （如DMA）
集中式

## Slide 49: 3.5 总线控制
集中控制优先权仲裁方式：
（1）链式查询
（2）计数器定时查询
（3）独立请求方式

## Slide 50
（1）链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙 BR－总线请求 BG－总线同意
3.5
I/O接口1
优点：只要用很少几根线，就能按照一定的优先次序来实现总线控制，并且容易扩充。
缺点：对查询链的故障很敏感，且查询的优先级是固定。

## Slide 51
0
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址线
（2）计数器定时查询方式
I/O接口1
3.5
计数器
设备地址线
1
优点：增加了计数器，优先级次序可以改变。且对查询链的故障不如链式查询敏感。
缺点：增加了控制线数（设备地址），控制也较复杂（计数器）。

## Slide 52
排队器
排队器
（3）独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG－总线同意 BR－总线请求
3.5
优点：响应速度快，优先次序控制灵活（通过程序改变）。
缺点：控制线数量多，总线控制更复杂。

## Slide 53
二、总线通信控制
1. 总线上的各个部件，分时使用总线。
2. 总线传输周期
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出地址 和 命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤消有关信息
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
3.5

## Slide 54
二、总线通信控制
3. 目的
解决通信双方如何获知传输开始和传输结束，以及通信双方 如何协调、配合 问题
3.5
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每个瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
采用 应答方式 ，没有公共时钟标准
同步、异步结合
4. 分类

## Slide 55
(1) 同步式通信
3.5
通信双方由统一时标控制数据传送。
时标由CPU的总线控制部件发出，送到总线上的所有部件；也可以由每个部件各自的时序发生器发出，但必须由总线控制部件发出的时钟信号对它们进行同步。

## Slide 56
读
命令
(a) 同步式数据输入（读命令）
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
数据
3.5
T1 主模块发地址 T2 主模块发读命令 T3 从模块提供数据 T4 主模块撤销读命令，从模块撤销数据

## Slide 57
数据
(b) 同步式数据输出（写命令）
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令
3.5
T1 主模块发地址 T1.5 主模块提供数据
T2 主模块发写命令，从模块接到命令后，必须在规定时间内
将数据总线上的数据写到地址总线所指明的单元中
T4 主模块撤销写命令和数据等信号

## Slide 58
优点：规定明确、统一，
模块间的配合简单，步调一致。
缺点：对所有模块有严格的时限要求，
故缺乏灵活性。
在同步方式中，时钟频率必须能适应在总线上最长的延迟和最慢的接口的需要。
同步通信一般用于总线长度较短、各部件存取时间比较一致的场合。
(1) 同步式通信

## Slide 59
(2) 异步通信
3.5
特点： 无统一时钟和固定的时间标准，采用应答方式（握手方式）进行同步控制，以实现不同速度间的数据传送。
过程：
主、从模块之间增加两条应答线（握手信号线 handshaking ）
分类：不互锁、半互锁、全互锁
主模块 从模块
请求
响应

## Slide 60
(2) 异步通信
3.5
主设备
从设备
请
求
回
答
不互锁：
“请求”信号和“应答”信号都有一定的时间宽度，“请求”信号的结束和“应答”信号的结束不互锁。
半互锁：
“请求”信号的撤销取决于接收到“应答”信号，而“应答”信号的撤销由从设备自己决定。
全互锁：
“请求”信号的撤销取决于“应答”信号的来到，而“请求”信号的撤销又导致“应答”信号的撤销。

## Slide 61
(2) 异步通信
3.5
优点：传送过程没有严格的时限要求，
故灵活性强。
缺点：控制方式复杂，成本提高。
适用于两个工作速度相差很大的部件或设备的传输。

## Slide 62
(3) 半同步通信
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
3.5
（同步、异步 结合）
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
采用插入时钟（等待）周期的措施
WAIT

## Slide 63
以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
3.5

## Slide 64
读
命令
WAIT
地址
数据
时钟
总线传输周期
T1
T2
TW
TW
T3
T4
(3) 半同步通信
（同步、异步 结合）（输入数据）

## Slide 65
上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
3.5
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 66
(4) 分离式通信
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
主模块A 申请 占用总线，……，
使用完后即 放弃总线 的使用权
从模块B 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
一个总线传输周期
子周期1
子周期2
3.5
主模块
控制比较复杂，一般用于大型计算机中