## Slide 1: 计算机组成原理

## Slide 2: 1.4 本书结构
第１篇 概论
计算机
计算机系统简介
计算机的基本组成
计算机硬件的主要技术指标
计算机的发展
计算机的应用

## Slide 3: 1.4 本书结构
第２篇
计算机系统的硬件结构
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU
I/O:Input & Output
CPU: Central Processing Unit
运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备

## Slide 4: 1.4 本书结构
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
第３篇 CPU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU
ALU: Arithmetic Logic Unit
CU: Control Unit

## Slide 5: 1.4 本书结构
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
寄存器
和解码器
控制单元
排队
逻辑
控制
存储器
第４篇 CU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 6: 第１章 计算机系统概论
第３章 系统总线
第４章 存储器
第５章 输入输出系统
第６章 计算机的运算方法
第７章 指令系统
第８章 CPU 的结构和功能
第９章 控制单元的功能
第10章 控制单元的设计
第２章 计算机的发展及应用
第1篇 概述
第2篇
计算机系统的硬件结构
第3篇 中央处理器
第4篇 控制单元

## Slide 7: 第１章 计算机系统概论
1.1 计算机系统简介
1.4 本书结构
1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.2 计算机的基本组成

## Slide 8: 1.1 计算机系统简介
由具有各类特殊功能的信息（程序）组成
存储在计算机的各类媒体中（主存、辅存）
1. 计算机系统
计算机系统
计算机的实体，由电子元器件、光、电、机设备的实物组成，如主机、外设等
一、 计算机的软硬件概念
硬件
软件
看得见、摸得着
看不见、摸不着

## Slide 9
按任务需要编制成的各种程序
用来管理整个计算机系统，监视服务，使系统资源得到合理调度，高效运行。
系统软件
(系统程序)
应用软件
(应用程序)
语言处理程序（编译程序）
操作系统
服务性程序（诊断、调试、连接）
数据库管理系统
网络软件
软
件
1.1

## Slide 10
计算机
高级语
言程序
(源程序)
目标
程序
结果
翻译
运行
1.1
1. 计算机的解题过程
二、计算机系统的层次结构

## Slide 11
高级语言
虚拟机器 M4
汇编语言
虚拟机器 M3
操作系统
虚拟机器M2
机器语言
传统机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0
1.1
2、计算机系统的层次结构
多级层次结构的计算机系统

## Slide 12
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微程序解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
1.1
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 13
程序员所见到的计算机系统的属性，
即：概念性的结构与功能特性
计算机
体系结构
计算机
组成
如何实现计算机体系结构所体现的属性
有无乘法指令
如何实现乘法指令
（指令集、数据类型、寻址技术、I/O机理）
（具体指令的实现）（对程序员透明—不知道）
1.1
三、计算机体系结构和计算机组成

## Slide 14: 1.2 计算机的基本组成
电子计算机是一种自动计算工具，而算盘是手动计算工具。
计算机有存储程序的功能，即能把由操作步骤编制成的程序(program)记住，然后按程序的要求，逐一完成程序规定的操作任务——程序存储控制原理
1812年英国人巴贝奇(Babbage)开始研制机械计算机，提出了程序存储控制原理的雏形。
巴贝奇提出了自动计算机必须包含
的五大功能，即：输入(I)+存储(M)
+处理(P)+控制(C)+输出(O)
Charies Babbage
（1792-1871）

## Slide 15: 1.2 计算机的基本组成
Von Neumann是在电子时代提出把程序存储控制
原理用于计算机的第一人。
Neumann原理可总结为三条（1946）:
(1) 指令像数据一样存放在存储器中，并像数据那样进行处理
（2）要使用二进制
（3）要使用程序存储控制方式工作.

## Slide 16: 1.2 计算机的基本组成
Neumann理论奠定了现代电子数字计算机的理论。
按照该理论制成的计算机叫Neumann体系结构的计算机。简称Neumann计算机。
John von Neumann
冯诺依曼（电子计算机之父）
(1903-1957)

## Slide 17
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
1.2
一、典型的冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
实线：数据线
虚线：控制线和反馈线

## Slide 18: 1.2 计算机的基本组成
1. 计算机由五大部件组成
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器，
可按地址寻访
5. 存储程序
二、冯·诺依曼计算机的特点
5. 存储程序

## Slide 19
三、计算机硬件框图
1.2
1. 以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算
实线：控制线
虚线：反馈线
中空线：数据线

## Slide 20
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O设备
硬件
CU
2.现代计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
实线：控制线
虚线：反馈线
中空线：数据线
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存

## Slide 21
1.上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 —— 运算的 全部步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
指令 —— 每 一个步骤
1.2
四 、计算机的工作步骤
2.计算机的解题过程

## Slide 22
例如：计算机a+b-c=?
a、b、c为三个已知数，分别存放在主存的5-7号单元中；要求，结果存放在8号单元中。
取数005
加法006
减法007
存数008
停机
a
b
c
主存储器
00000
00005
00006
00007
00002
00003
00004
00001
00008

## Slide 23
例如：计算机a+b-c=?
程序编好后，顺序存放在主存中。
上例中的五条指令依次存放在主存的0-4号单元中，参加运算的数也必须存放在主存指定的单元中。计算机的控制器将逐条完成该程序的执行，从而得到结果。
取数005
加法006
减法007
存数008
停机
a
b
c
主存储器
00000
00005
00006
00007
00002
00003
00004
00001
00008

## Slide 24
例如：计算机a+b-c=?
完成这个运算，需要五个步骤：
1、执行取数执行，从主存的5号单元取出数，把a取出来，送入累加器（位于ALU）中。
2、执行加法指令，从主存6号单元取出数b与累加器中的a一起送到运算器中相加，结果a+b保留在累加器中。
取数005
加法006
减法007
存数008
停机
a
b
c
主存储器
00000
00005
00006
00007
00002
00003
00004
00001
00008

## Slide 25
例如：计算机a+b-c=?
完成这个运算，需要五个步骤：
3、执行减法命令，将累加器中的内容与从主存7号单元取出的数c一起送到运算器中相减，结果a+b-c保留在累加器中。
4、执行存数指令，把累加器中的内容存至主存的8号单元。
5、执行停机指令，计算机停止工作。
取数005
加法006
减法007
存数008
停机
a
b
c
主存储器
00000
00005
00006
00007
00002
00003
00004
00001
00008

## Slide 26: 1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.机器字长
CPU 一次能处理数据的位数
与 CPU 中的 寄存器位数 有关
字长越长，表数范围越大，精度越高。
字长会影响机器的运算速度。
字长对硬件（ALU、数据总线、存储字长的位数）的造价有较大的影响。

## Slide 27
221 = 256 KB
213 = 1 KB
如
2.存储容量
主存容量
（内存）
辅存容量
（外存）
存储单元个数 × 存储字长
字节数
字节数 80 GB
如 MAR MDR 容量
10 8
16 32
存放二进制信息的总位数
1.3
1K = 210
1B = 23b
1GB = 230b
1 K × 8位
64 K × 32位

## Slide 28: 1.3 计算机硬件的主要技术指标
3.运算速度
=
n
i =1
fi ti
TM
∑
吉普森法
每秒执行百万条指令
MIPS
执行一条指令所需时钟周期数
CPI
每秒浮点运算次数
FLOPS
fi—第i条指令占全部操作的百分比数
ti—第i条指令的执行时间
Million Instruction Per Second
Cycle Per Instruction
Floating Point Per Second