## Slide 1: 第 3 章 数据链路层

## Slide 2: 第 3 章 数据链路层
3.1 使用点对点信道的数据链路层
3.2 点对点协议 PPP
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.4 扩展的以太网
3.5 高速以太网

## Slide 3: 数据链路层的作用
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据

## Slide 4: 数据链路层使用的信道
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。

## Slide 5: 数据链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
H1 到H2 所经过的网络可以是多种的

## Slide 6: 3.1 使用点对点信道的数据链路层
3.1.1 数据链路和帧
3.1.2 三个基本问题

## Slide 7: 3.1.1 数据链路和帧
链路 (link) 是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
  一条链路只是一条通路的一个组成部分。
数据链路 (data link) 除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
  一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 8: 点对点信道
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(b) 只考虑数据链路层
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
(a) 三层的简化模型
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
数据链路层传送的是帧

## Slide 9: 3.1.2 三个基本问题
数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题是：
(1) 封装成帧
(2) 透明传输
(3) 差错控制

## Slide 10: 1. 封装成帧
封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
从这里开始发送
帧开始
发送
用帧首部和帧尾部封装成帧

## Slide 11: 用控制字符进行帧定界的方法举例
当数据是由可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，帧定界可以使用特殊的帧定界符。
控制字符 SOH (Start Of Header) 放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。另一个控制字符 EOT (End Of Transmission) 表示帧的结束。
SOH
装在帧中的其他部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT
用控制字符进行帧定界的方法举例

## Slide 12: 2. 透明传输
如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”。
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
其他部分
EOT
完整的帧
发送
在前
数据部分恰好出现与 EOT 一样的代码

## Slide 13: 3. 差错检测
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
光纤在数据传输中的误码率能保持低于10的-9次方。最好可以达到10的-12次方。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

## Slide 15: 循环冗余检验的原理
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。

## Slide 16: 循环冗余检验的原理
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 10（现在 k = 2）。
事先选定好长度为 (n + 1) 位的除数 P=1101（P=x3+x2+1）
用二进制的模 2 运算（异或操作）进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0，除以P，余数是 R（n 位长）
将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送出去。

## Slide 17: 循环冗余检验的原理说明
P (除数)
1101
11
10000
2nM (被除数)
1101
1010
1101
111
R (余数)，作为 FCS
注意：余数取n=3比特
Q (商)
发送的数据是 10111
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。

## Slide 18: 冗余码的计算举例-书上
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。
现在 k = 6, M = 101001。
设 除数 P = 1101，n = 3,
被除数是 2nM = 101001000。
被除数和除数做模二除法，求得n 位长余数（冗余码）
在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

## Slide 19: 循环冗余检验的原理说明-书上
P (除数)
1101
110101
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)
发送的数据是：2nM + R
即：101001001，共 (k + n) 位。

## Slide 20: 帧检验序列 FCS
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。
  CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
  FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 21: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
用收到的数据（数据+冗余码），和除数P做模二除法，计算余数
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受 (accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。

## Slide 22: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
P (除数)
1101
111101
101001001
(收到的数据)
1101
1110
1101
1110
R (余数)
Q (商)
收到的数据没有出错
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。
1101
1101
1101
000

## Slide 24: 应当注意
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受 (accept)。
也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。

## Slide 25: 应当注意(自己看)
在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。
本章介绍的数据链路层协议都不是可靠传输的协议。
可靠传输 （可以解决丢失，出错，乱序）
Notes: 要做到“可靠传输”（解决数据丢失、乱序、和比特差错）就必须再加上确认和重传机制。

## Slide 26: 3.2 点对点协议 PPP
3.2.1 PPP 协议的特点
3.2.2 PPP 协议的帧格式
3.2.3 PPP 协议的工作状态
Notes: 点-点协议PPP：特点是简单，适用范围广，广泛应用于广域网环境中路由器-路由器连接，以及家庭用户接入Internet之中，成点-点线路中应用最多的数据链路层协议

## Slide 27: 3.2.1 PPP 协议的特点
对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
用户使用拨号电话线接入互联网时， 用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。
PPP 协议在1994年就已成为互联网的正式标准。
Notes: MAC帧不是连续发送，两个帧当中有间隔，当信道当中没有电压的改变接收方就知道发送方的帧发送结束了 而ppp协议当中帧是可以连续发送的，因此需要帧结束的标志字段
Ppp广泛用于拨号上网，路由器和路由器间的线路租借
它们为在点对点链路上直接相连的两个设备之间提供一种传送数据报的方法。互联的两端设备可以是主机与主机、路由器和路由器、主机和路由器。
PPP 最初设计是为两个对等节点之间的 IP 流量传输提供一种封装协议。

## Slide 28: 用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议
用
户
至互联网
已向互联网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议
该协议具有用户认证,接入计费等功能。

## Slide 29: 1. PPP 协议应满足的需求
简单 —— 这是首要的要求。
封装成帧 —— 必须规定特殊的字符作为帧定界符。
透明性 —— 必须保证数据传输的透明性。
多种网络层协议 —— 能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议。
多种类型链路 —— 能够在多种类型的链路上运行。
差错检测 —— 能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。

## Slide 30: 1. PPP 协议应满足的需求（续）
检测连接状态 —— 能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。
最大传送单元 —— 必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性。
网络层地址协商 —— 必须提供一种机制使通信的两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。
数据压缩协商 —— 必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。

## Slide 31: 3. PPP 协议的组成
PPP 协议有三个组成部分：
  (1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
  (2) 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
    主要用来建立、拆除和监控数据链路
  (3) 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。
    主要用来协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。
Notes: (1) 链路控制协议（LCP：Link Control Protocol），主要用来建立、拆除和监控数据链路。
(2) 网络层控制协议（NCP：Network Control Protocol），主要用来协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。
(3) 扩展协议族，主要用于提供对PPP功能的进一步支持。例如用于网络安全方面的验证的PAP和CHAP。

## Slide 32: PPP 协议的帧格式
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
标志字段 F = 0x7E （ 十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。

## Slide 33: PPP 协议的帧格式
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。其值
若为 0x0021，则信息字段就是 IP 数据报。
若为 0x8021，则信息字段是网络控制数据。
若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据。
若为 0xC023，则信息字段是鉴别数据。

## Slide 34: 透明传输问题
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字节（字符）填充法。
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充。

## Slide 35: 字符填充
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。
Notes: 异步通信也可以是以帧作为发送的单位。接收端必须随时做好接收帧的准备。这时，帧的首部必须设有一些特殊的比特组合，使得接收端能够找出一帧的开始。这也称为帧定界。帧定界还包含确定帧的结束位置。这有两种方法。一种是在帧的尾部设有某种特殊的比特组合来标志帧的结束。或者在帧首部中设有帧长度的字段。需要注意的是，在异步发送帧时，并不是说发送端对帧中的每一个字符都必须加上开始位和停止位后再发送出去，而是说，发送端可以在任意时间发送一个帧，而帧与帧之间的时间间隔也可以是任意的。在一帧中的所有比特是连续发送的。发送端不需要在发送一帧之前和接收端进行协调（不需要先进行比特同步）。

## Slide 36: 零比特填充
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。
接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

## Slide 37: 零比特填充
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特
零比特的填充与删除
Notes: 不提供使用序号和确认的可靠传输

## Slide 38: 3.3 使用广播信道的数据链路层
3.3.1 局域网的数据链路层
3.3.2 CSMA/CD 协议
3.3.3 使用集线器的星形拓扑
3.3.4 以太网的信道利用率(不讲)
3.3.5 以太网的 MAC 层
Notes: 广播信道(broadcasting infomation channel)是通过广播的方式传输信息的信息通道。是通过向所有站点发送分组的方式,传输信息.现实中,无线广播电台,局域网(LAN)大多采用这种方式传播分组信息。

## Slide 39: 3.3.1 局域网的数据链路层
局域网最主要的特点是：
  网络为一个单位所拥有；
  地理范围和站点数目均有限。
局域网具有如下主要优点：
  具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
  便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性和残存性。

## Slide 40: 局域网拓扑结构
干线耦合器
环形网
星形网
交换设备
总线网
匹配电阻

## Slide 41: 媒体共享技术
静态划分信道
  频分复用
  时分复用
  波分复用
  码分复用
动态媒体接入控制（多点接入）
  受控接入 ，如多点线路探询 (polling)，或轮询。
  随机接入
Notes: 随机接入：也就是说信道不是固定的分配给某一个主机而是每个主机都可以随时的发送信息，但是这里的问题是如果同时有多个用户发送信息的话，就会造成碰撞，这样就都会失败，所以说必须要有解决碰撞的协议
受控接入：受控接入的特点是用户不能够随时的发送信息，而是受到一定的控制，比如说给每个用户一个令牌，或者说轮询

## Slide 42: 1. 以太网的两个标准
以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC(DIX)公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。
1982,DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品（以太网）的规约。
IEEE 802.3 是第一个 IEEE 的以太网标准。
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别，因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。
Notes: 严格说来，“以太网”应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域网 。
以太网标准是一个古老而又充满活力的标准。自从1982年以太网协议被IEEE采纳成为标准以后，已经历了20年的风风雨雨。在这20年中，以太网技术作为局域网链路层标准战胜了令牌总线、令牌环等技术，成为局域网事实标准。以太网技术当前在局域网范围市场占有率超过90%。

## Slide 43: 早期，由于有多种局域网拓扑，因此局域网的数据链路层拆成两个子层
局 域 网
网络层
物理层
站点 1
网络层
物理层
逻辑链路控制
LLC
LLC
媒体接入控制
MAC
MAC
数据
链路层
站点 2
与接入无关
与接入到传输媒体有关的内容
实际经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网，因此LLC的作用已经不大了。

## Slide 44: MAC子层一是用来封帧，寻址(这里指MAC地址),寻找目的节点，差错检验.二是用来解决网络中多个用户争抢共享信道的现象
媒体接入控制MAC也叫做介质访问控制
在很大程度上决定局域网传输数据的类型、网络的响应时间、吞吐量和利用率，以及网络的应用等
局 域 网
网络层
物理层
站点 1
网络层
物理层
媒体接入控制
MAC
MAC
数据
链路层
站点 2

## Slide 45: 2. 适配器的作用(自学)
网络接口板又称为通信适配器 (adapter) 或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
适配器的重要功能：
  进行串行/并行转换。
  对数据进行缓存。
  在计算机的操作系统安装设备驱动程序。
  实现以太网协议。

## Slide 46: 计算机通过适配器和局域网进行通信(自学)
至局域网
适配器
（网卡）
串行通信
CPU 和
存储器
生成发送的数据
处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧
计算机
并行
通信
硬件地址
IP 地址

## Slide 47: 3.3.2 CSMA/CD 协议
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。
用户随机接入，信道以广播形式发送数据
总线上的每一个工作的计算机都能检测到其他站发送的数据信号
B

## Slide 48: 怎样接收数据呢？
B发送前会向数据帧首部写入的D的地址
由于只有 D 的地址与目的地址一致，因此只有 D 才接收这个数据帧。
其他所有的计算机（A, C 和 E）都检测到不是发送给它们的数据帧，因此就丢弃这个数据帧而不接收。
在具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。
B 向 D
发送数据
C
D
A
E
目的地址=D，数据。。。
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 49: 以太网采取了两种重要的措施
(1) 采用较为灵活的无连接的工作方式
  不必先建立连接就可以直接发送数据。
  对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
  当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。
    如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。
Notes:   这样做的理由是局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率是很小的。

## Slide 50: 以太网采取了两种重要的措施
(2) 以太网发送的数据都使用曼彻斯特 (Manchester) 编码
曼彻斯特
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
比特流

## Slide 51: 3.3.2 CSMA/CD 协议
具有广播特性的总线如果有多个用户同时发送数据的话，就会发生冲突，导致发送失败。
B 向 D
发送数据
C
D
A
E
B
冲突，发送都失败
A向 C
发送数据

## Slide 52: CSMA/CD协议
CSMA/CD 含义：载波监听多点接入 / 碰撞检测 (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 。
碰撞检测也叫冲突检测
带冲突检测的载波侦听多路访问协议

## Slide 53: CSMA/CD 基本思想：
某站点想要发送数据，它必须首先侦听信道；
  如果信道空闲，立即发送数据,并进行冲突检测；
  如果信道忙（有其他计算机在发送数据），继续侦听信道，直到信道变为空闲，立即发送数据,并进行冲突检测；
  如果站点在发送数据过程中检测到冲突，立即停止发送数据，并等待一随机长的时间，重新侦听信道。
动画

## Slide 54
B 检测到信道空闲
发送数据
发生碰撞
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
为什么要发送数据过程中进行碰撞检测？
由于电磁波在总线上的传播速率是有限的，数据 从A到B存在传输时延。

## Slide 55: CSMA/CD 重要特性
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

## Slide 56: 争用期
单程端到端传播时延记为 
以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2
A 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
碰撞
Notes: 最先发送数据帧的站，在发送数据帧后最多经过时间 2 （两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

## Slide 57: 争用期的长度
10 Mbit/s 以太网取 51.2 s 为争用期的长度。
对于 10 Mbit/s 以太网，在争用期内可发送
10M×51.2us= 512 bit，即 64 字节。
A
B
t
碰撞
t = 2
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为 
64
字节

## Slide 58: 最短有效帧长
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。
以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。
最短有效帧长 = 往返时延×数据率
1 km
A
B
64
字节
碰撞
t = 2
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为 

## Slide 59: CSMA/CD协议的要点（自己整理）
(1) 准备发送。封装成帧，检测信道。
(2) 检测信道。若检测到信道忙，则应不停地检测，一直等待信道转为空闲。若检测到信道空闲，并在 96 比特时间内信道保持空闲（保证了帧间最小间隔），就发送这个帧。
(3) 检查碰撞。在发送过程中仍不停地检测信道，即网络适配器要边发送边监听。这里只有两种可能性：
  ①发送成功：在争用期内一直未检测到碰撞。这个帧肯定能够发送成功。发送完毕后，其他什么也不做。然后回到 (1)。
  ②发送失败：在争用期内检测到碰撞。这时立即停止发送数据，并按规定发送人为干扰信号。适配器接着就执行指数退避算法，等待 r 倍 512 比特时间后，返回到步骤 (2)，继续检测信道。但若重传达 16 次仍不能成功，则停止重传而向上报错。
Notes: CSMA/CA

## Slide 60: 3.3.3 使用集线器的星形拓扑
传统总线型以太网最初是使用粗同轴电缆，后来演进到使用比较便宜的细同轴电缆
发展为使用更便宜和更灵活的双绞线

## Slide 61: 使用集线器的双绞线以太网
集线器
双绞线
站点
RJ-45 插头

## Slide 62: 星形以太网
1990年 IEEE 制定出星形以太网 10BASE-T 的标准 802.3i。
10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。
10
BASE
—
T
双绞线
基带
速率为10 Mbit/s

## Slide 63: 10BASE-T以太网在局域网中的统治地位
10BASE-T 双绞线以太网的出现，是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑，
从此以太网的拓扑就从总线形变为更加方便的星形网络，而以太网也就在局域网中占据了统治地位。

## Slide 64: 集线器hub的一些特点
(1) 集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作
(2) 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是 CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
(3) 集线器很像一个多接口的转发器，工作在物理层。
集线器
双绞线
站点
RJ-45 插头

## Slide 65: 各工作站共享逻辑上的总线。
  对于 10 Mbit/s带宽的集线器， 若共有 N 个用户，
  则N 个用户共享10 Mbit/s带宽，
  每个用户占有的平均带宽只有总带宽 (10 Mbit/s)的 N 分之一
集线器
双绞线
站点
RJ-45 插头

## Slide 66: 3.3.5 以太网的 MAC 层
重点介绍：
1. MAC 层的硬件地址
2. MAC 帧的格式

## Slide 67: 1. MAC 层的硬件地址
在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址。
“MAC地址”实际上就是适配器地址或网卡地址
请注意，如果连接在网上的节点安装有多个适配器，那么这样的节点就有多个“地址”。
MAC 地址总共6个字节， 48 位
  例如：24-69-68-ef-60-e8
  前三个字节由注册管理机构 RA 负责分配
  后三个字节由厂家自行指派，必须重复地址。

## Slide 68: 单站地址，组地址，广播地址
单站地址。
组地址，用来进行多播（以前曾译为组播）。
广播地址，所有 48 位都为 1 时，只能作为目的地址使用。

## Slide 69: MAC 地址的用途
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 目的MAC 地址。
  如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
C
D
A
E
目的地址=D，数据。。。
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 70: MAC 地址的用途
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
  单播 (unicast) 帧（一对一），例如B->D
  广播 (broadcast) 帧（一对全体,目的MAC地址 48 位都为 1 ，0xFFFFFFFFFFFF） ，例如B->全体
  多播 (multicast) 帧（一对多） ，例如B->C、D
C
D
A
E
目的地址=D，数据。。。
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 71: 什么是混杂方式 （自学）
以混杂方式 (promiscuous mode) 工作的以太网适配器只要“听到”有帧在以太网上传输就都接收下来。
Sniffer软件，例如wireshark
C
D
A
E
目的地址=D，数据。。。
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 72: 2. MAC 帧的格式
常用的以太网 MAC 帧格式有两种标准 ：
  DIX Ethernet V2 标准
  IEEE 的 802.3 标准
最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。

## Slide 73: 以太网V2的 MAC 帧格式
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧

## Slide 74: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的站MAC地址

## Slide 75: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源站MAC地址

## Slide 76: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
例如：0x0800，表示上一层是IP数据报
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节

## Slide 77: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段。
最小帧长度 64 字节  18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度（46字节）
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节

## Slide 78: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
当传输媒体的误码率为 1108 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 11014。
当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
4 字节，CRC计算而来

## Slide 79: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
IP 数据报大于 1500 字节时, 能否直接向下交付?
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报

## Slide 80: 无效的 MAC 帧
帧的长度不是整数个字节；
用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
  有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

## Slide 81
以太网为什么没有帧定界？
是否需要透明传输？为什么？
结合教材86-87页相关内容分析

## Slide 82: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
在帧的前面插入（硬件生成）的 8 字节中，第一个字段共 7 个字节，是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。第二个字段 1 个字节是帧开始定界符，表示后面的信息就是 MAC 帧。
为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
10101010101010 101010101010 10101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入

## Slide 83: IEEE 802.3 MAC 帧格式
与以太网V2 MAC 帧格式相似，区别在于：
大多数应用的以太网数据包是Ethernet V2的帧
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型/LEN
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报

## Slide 84: IEEE 802.3 MAC 帧格式
4B的帧校验和（Checksum）（使用CRC校验），这个字段只是提供检错功能，并不提供纠错功能。该效验和效验的范围为：目的地址，源地址，类型，数据等字段。
CRC效验的生成多项式为：G（x）=X（32）+X（26）+X（23）+X（22）+X（16）+X（12）+X（11）+X（10）+X（8）+X（7）+X（5）+X（4）+X（2）+X（1）+1
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型/LEN
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报

## Slide 85: 思考
以太网是可靠传输吗
（可以解决丢失，出错，乱序等问题吗？）

## Slide 86: 3.4 扩展的以太网
3.4.1 在物理层扩展以太网
3.4.2 在数据链路层扩展以太网
3.4.3 虚拟局域网

## Slide 87: 3.4.1 在物理层扩展以太网
使用光纤扩展
  主机使用光纤（通常是一对光纤）和一对光纤调制解调器连接到集线器。
  很容易使主机和几公里以外的集线器相连接。
主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器
以太网
集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器
主机

## Slide 88: 3.4.1 在物理层扩展以太网
使用集线器hub扩展
  使用多个集线器可连成更大的、多级星形结构的以太网。
  例如，一个学院的三个系各有一个 10BASE-T 以太网，可通过一个主干集线器把各系的以太网连接起来，成为一个更大的以太网。

## Slide 89
一系
二系
三系
一系
三系
二系
主干集线器
三个独立的以太网
一个扩展的以太网：
相当于所有节点连到一根总线上，叫做共享式以太网
集线器hub
集线器
集线器
集线器
集线器

## Slide 90: 用集线器扩展以太网
优点
  扩大了以太网覆盖的地理范围。

## Slide 91: 用集线器扩展以太网--缺点
  碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
    碰撞域或冲突域：总线式（共享式）以太网中多个节点同时发送数据，会导致冲突，那么可能产生冲突的范围，我们就称为冲突域。
  如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域
Notes: Hub里没有缓存，100mbps的数据到10mbps的hub是没法转发的

## Slide 92: 补充
冲突域：共享式以太网中多个节点同时发送数据，会导致冲突，那么可能产生冲突的这么一个范围，我们就称为冲突域。
广播域：广播域是指在一个网络中广播包所能到达的范围。
  集线器ｈｕｂ上所有机器处在同一广播域中
Notes: 第一层设备的加入是扩大了冲突域，只有加入第二层设备或三层设备才可以分隔冲突域，也就是说如果加入了网桥、交换机和路由器可以将冲突域分割成较小的部分，从面降低对带宽的竞争，减少冲突。路由器还有一个好处，可以划分更小的广播域。这就叫网络分段。而用二层设备来减少冲突域的范围叫做“微分段”，也就是说不是正真意义的分段。真正意义的分段是网段号不同，不可能进行直接通讯。所以二层设备可以实现分段，但不能真正将网络进行分段，而路由器是可以实现真正网络分段的。

## Slide 93: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
扩展以太网更常用的方法是在数据链路层进行。
早期使用网桥，现在使用以太网交换机。
交换机根据数据链路层的MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。
交换机工作在数据链路层。
可明显地提高以太网的性能，是以太网扩展的主要设备
Notes:   通常都有十几个或更多的接口。

## Slide 94: 现在的网络拓扑
以太网交换机
路由器
互联网

## Slide 95
以太网交换机
路由器

## Slide 96: 1. 以太网交换机的特点
每个接口都直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连
以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的帧交换表（又称为地址表）是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的。

## Slide 97: 1. 以太网交换机的特点（自学）
每个接口都直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连，并且一般都工作在全双工方式。
以太网交换机具有并行性。
  能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信。
相互通信的主机都是独占传输媒体，无碰撞地传输数据。
  交换机有10个端口，有10个冲突域，所有端口处在1个广播域

## Slide 98: 1. 以太网交换机的特点（自学）
以太网交换机的接口有存储器，能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存。
以太网交换机使用了专用的交换结构芯片，用硬件转发，其转发速率要比使用软件转发的网桥快很多。

## Slide 99: 以太网交换机的优点（自学）
用户独享带宽，增加了总容量。
  对于拥有 N 个接口的交换机的总容量为 N10 Mbit/s。
从共享总线以太网转到交换式以太网时，所有接入设备的软件和硬件、适配器等都不需要做任何改动。
以太网交换机一般都具有多种速率的接口，方便了各种不同情况的用户。
Notes: 使用以太网交换机时，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mbit/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此

## Slide 100: 2. 以太网交换机的自学习功能
以太网交换机有交换表。
  记录主机接在哪个端口上
  根据交换表进行转发
MAC地址 接口 有效时间
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C
MAC-A 1
MAC-C 2
MAC-B 3
MAC-D 4
A->B

## Slide 101: 2. 以太网交换机的自学习功能
以太网交换机运行自学习算法。
按照自学习算法处理收到的帧和建立交换表
MAC地址 接口 有效时间
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C
交换表一开始是空的

## Slide 102
A 先向 B 发送一帧，从接口 1 进入到交换机。
交换机收到帧后，先查找交换表，没有查到应从哪个接口转发这个帧。
交换机把这个帧的源地址 A 和接口1 写入交换表中，并
向除接口1以外的所有的接口广播这个帧。
MAC地址 接口 有效时间
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C
交换表一开始是空的
A 1
转发帧和建立交换表
A->B

## Slide 103: 转发帧和建立交换表
C 和 D 将丢弃这个帧，因为目的地址不对。只 B 才收下这个目的地址正确的帧。
写入(A, 1) 的用途：
  主机A连在接口1上，
  发往A的数据应该发往接口1。
MAC地址 接口 有效时间
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C
交换表一开始是空的
A 1
A->B

## Slide 104: 转发帧和建立交换表
B 通过接口 3 向 A 发送一帧。
交换机查找交换表，发现交换表中的 MAC 地址有 A。于是就把这个帧传送到接口 1 转发给 A。显然，现在已经没有必要再广播收到的帧。
并且，交换表这时新增加的项目 (B, 3)
MAC地址 接口 有效时间
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C
A 1
B 3
B->A

## Slide 105
MAC地址 接口 有效时间
A 1
B 3
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C
交换了两帧后的交换表
A 发送一帧给 B
B 发送一帧给 A
在交换表中每个项目都设有一定的有效时间。过期的项目就自动被删除。
这种自学习方法使得以太网交换机能够即插即用，不必人工进行配置，因此非常方便。

## Slide 106: 练习
F->D
D->F
C->B
MAC地址 接口 有效时间
以太网交换机
1
2
4
3
交换表
D
B
C
F
A 1
B 3
Notes: 写表，广播
写表，丢弃

## Slide 107: 总结
  集线器在物理层扩展以太网
  收到比特0转发0，收到比特1转发1
  网桥、交换机在数据链路层扩展以太网
  根据数据链路层的MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤

## Slide 108: 3. 从总线以太网到星形以太网
早期，以太网采用无源的总线结构。
  总线以太网使用 CSMA/CD 协议，以半双工方式工作。
现在，采用以太网交换机的星形结构成为以太网的首选拓扑。
  以太网交换机不使用共享总线，没有碰撞问题，因此不使用 CSMA/CD 协议，而是以全双工方式工作。但仍然采用以太网的帧结构。

## Slide 109: 3.4.3 虚拟局域网
利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)。
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段具有某些共同的需求。

## Slide 110
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
10 台计算机划分为三个虚拟局域网：
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3
Notes: 划分VLAN的目的就两个: 1.提高安全性----------举个例子:没有划分VLAN前,交换机端口连接下的所有PC都处于一个VLAN中即一个广播域中,实现ARP中间人攻击太简单了.划分了VLAN之后,缩小了ARP攻击的范围.ARP报文是一个2.5层的报文,只能在同一个VLAN中传播. 2.提高性能-----------不划分VLAN,整个交换机都处于一个广播域,随便一台PC发送的广播报文都能传送整个广域播,占用了很多带宽.划分了VLAN,缩小的广播域的大小,缩小了广播报文能够到达的范围.

## Slide 111
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
没有划分VLAN前,交换机端口连接下的所有PC都处于一个广播域中:
1.容易被攻击
2.广播信息浪费带宽
Notes: 划分VLAN的目的就两个: 1.提高安全性----------举个例子:没有划分VLAN前,交换机端口连接下的所有PC都处于一个VLAN中即一个广播域中,实现ARP中间人攻击太简单了.划分了VLAN之后,缩小了ARP攻击的范围.ARP报文是一个2.5层的报文,只能在同一个VLAN中传播. 2.提高性能-----------不划分VLAN,整个交换机都处于一个广播域,随便一台PC发送的广播报文都能传送整个广域播,占用了很多带宽.划分了VLAN,缩小的广播域的大小,缩小了广播报文能够到达的范围.

## Slide 112
当 B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，
工作站 B2 和 B3 将会收到广播的信息。
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
Notes: 划分VLAN是为了控制广播域。减少广播风暴的影响。 间接提高了安全性。 只是划分VLAN在实际表现中就是端口之间不能正常通信（ARP泛洪接收不到）所以就会被认为是起到了隔离的作用。

## Slide 113
B1 发送数据时，工作站 A1，A2 和 C1
都不会收到 B1 发出的广播信息。
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机

## Slide 114
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。
虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。

## Slide 115: 3.5 高速以太网（自学,不要求）
3.5.1 100BASE-T 以太网
3.5.2 吉比特以太网
3.5.3 10吉比特以太网 (10GE) 和更快的以太网
3.5.4 使用以太网进行宽带接入
带宽，帧长，帧间间隔，传输距离，传输介质
是否使用csma/cd
采用了哪些新技术
什么是PPPoE

## Slide 116: 3.5.1 100BASE-T 以太网
速率达到或超过 100 Mbit/s 的以太网称为高速以太网。
100BASE-T 在双绞线上传送 100 Mbit/s 基带信号的星形拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。
100BASE-T 以太网又称为快速以太网 (Fast Ethernet)。
1995 年IEEE已把 100BASE-T 的快速以太网定为正式标准，其代号为 IEEE 802.3u。

## Slide 117: 100BASE-T 以太网的特点
可在全双工方式下工作而无冲突发生。在全双工方式下工作时，不使用 CSMA/CD 协议。
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到 100 m。
帧间时间间隔从原来的 9.6 s 改为现在的 0.96 s。

## Slide 118: 100 Mbit/s 以太网的三种不同的物理层标准
100BASE-TX
  使用 2 对 UTP 5 类线 或 屏蔽双绞线 STP。
  网段最大程度：100米。
100BASE-T4
  使用 4 对 UTP 3 类线 或 5 类线。
  网段最大程度：100米。
100BASE-FX
  使用 2 对光纤。
  网段最大程度：2000米。

## Slide 119: 3.5.2 吉比特以太网
允许在 1 Gbit/s 下全双工和半双工两种方式工作。
使用 IEEE 802.3 协议规定的帧格式。
在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议，全双工方式不使用 CSMA/CD 协议。
与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。
吉比特以太网可用作现有网络的主干网，也可在高带宽（高速率）的应用场合中。

## Slide 120: 吉比特以太网的物理层
使用两种成熟的技术：一种来自现有的以太网，另一种则是美国国家标准协会 ANSI 制定的光纤通道 FC (Fiber Channel)。
名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点
1000BASE-SX | 光缆 | 550 m | 多模光纤（50和62.5 m）
1000BASE-LX | 光缆 | 5000 m | 单模光纤（10 m）多模光纤（50和62.5 m）
1000BASE-CX | 铜缆 | 25 m | 使用2对屏蔽双绞线电缆STP
1000BASE-T | 铜缆 | 100 m | 使用4对UTP 5类线
吉比特以太网物理层标准

## Slide 121: 半双工方式工作的吉比特以太网
吉比特以太网工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。
为保持 64 字节最小帧长度，以及 100 米的网段的最大长度，吉比特以太网增加了两个功能：
  载波延伸 (carrier extension)
  分组突发 (packet bursting)

## Slide 122: 载波延伸
  使最短帧长仍为 64 字节（这样可以保持兼容性），同时将争用时间增大为 512 字节。
凡发送的 MAC 帧长不足 512 字节时，就用一些特殊字符填充在帧的后面，使MAC 帧的发送长度增大到 512 字节。接收端在收到以太网的 MAC 帧后，要将所填充的特殊字符删除后才向高层交付。
目地地址
源地址
数据长度
数 据
FCS
MAC 帧的最小值 = 64 字节
载波延伸
加上载波延伸使 MAC 帧长度 = 争用期长度=512 字节
载波延伸

## Slide 123: 分组突发
当很多短帧要发送时，第一个短帧要采用载波延伸方法进行填充，随后的一些短帧则可一个接一个地发送，只需留有必要的帧间最小间隔即可。这样就形成可一串分组的突发，直到达到 1500 字节或稍多一些为止。
发送的
数据
帧#1 RRRRRRRR 帧#2 RRRR 帧#3 RRR 帧#4
争用期 512 字节
将突发计时器设定为 1500 字节
载波延伸
载波
监听
分组突发

## Slide 124: 全双工方式工作的吉比特以太网
当吉比特以太网工作在全双工方式时（即通信双方可同时进行发送和接收数据），不使用载波延伸和分组突发。

## Slide 125: 吉比特以太网的配置举例
1 Gbit/s 链路
吉比特
交换
集线器
百兆比特或吉比特集线器
100 Mbit/s 链路
中央服务器

## Slide 126: 3.5.3 10 吉比特以太网和更快的以太网
10 吉比特以太网（10GE）并非把吉比特以太网的速率简单地提高到10倍，其主要特点有：
  与 10 Mbit/s、100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 以太网的帧格式完全相同。
  保留了 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
  不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。
  只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。

## Slide 127: 10 吉比特以太网的物理层
名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点
10GBASE-SR | 光缆 | 300 m | 多模光纤（0.85 m）
10GBASE-LR | 光缆 | 10 km | 单模光纤（1.3 m）
10GBASE-ER | 光缆 | 40 km | 单模光纤（1.5 m）
10GBASE-CX4 | 铜缆 | 15 m | 使用4对双芯同轴电缆(twinax)
10GBASE-T | 铜缆 | 100 m | 使用4对6A类UTP双绞线
10GE的物理层标准

## Slide 128: 更快的以太网
以太网的技术发展得很快。
在 10GE 之后又制订了 40GE/100GE（即 40 吉比特以太网和 100 吉比特以太网）的标准 IEEE 802.3ba-2010 和 802.3bm-2015。
40GE/100GE 只工作在全双工的传输方式（因而不使用 CSMA/CD协议），并仍保持了以太网的帧格式以及 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长。
100GE 在使用单模光纤传输时，仍然可以达到 40 km的传输距离，但这是需要波分复用（使用 4 个波长复用一根光纤，每一个波长的有效传输速率是 25 Gbits/s）

## Slide 129: 40GE/100GE 的物理层
物理层 | 40GE | 100GE
在背板上传输至少超过1 m | 40GBASE-KR4 | 
在铜缆上传输至少超过7 m | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10
在多模光纤上传输至少100 m | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10 100GBASE-SR4
在单模光纤上传输至少10 km | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4
在单模光纤上传输至少40 km | 40GBASE-ER | 100GBASE-ER4
40GE/100 GE 的物理层标准

## Slide 130: 端到端的以太网传输
以太网的工作范围已经从局域网（校园网、企业网）扩大到城域网和广域网，从而实现了端到端的以太网传输。
这种工作方式的好处有：
  技术成熟；
  互操作性很好；
  在广域网中使用以太网时价格便宜；
  采用统一的以太网帧格式，简化了操作和管理。

## Slide 131: 以太网从 10 Mbit/s 到100 Gbit/s 的演进
以太网从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s 的演进证明了以太网是：
  可扩展的（从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s）；
  灵活的（多种传输媒体、全/半双工、共享/交换）；
  易于安装；
  稳健性好。

## Slide 132: 3.5.4 使用以太网进行宽带接入
IEEE 在 2001 年初成立了 802.3EFM 工作组，专门研究高速以太网的宽带接入技术问题。
以太网宽带接入具有以下特点：
  可以提供双向的宽带通信。
  可以根据用户对带宽的需求灵活地进行带宽升级。
  可以实现端到端的以太网传输，中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率且降低了传输的成本。
  但是不支持用户身份鉴别。

## Slide 133: PPPoE
PPPoE (PPP over Ethernet) 的意思是“在以太网上运行 PPP”，它把 PPP 协议与以太网协议结合起来 —— 将 PPP 帧再封装到以太网中来传输。
现在的光纤宽带接入 FTTx 都要使用 PPPoE 的方式进行接入。在 PPPoE 弹出的窗口中键入在网络运营商购买的用户名和密码，就可以进行宽带上网了。
利用 ADSL 进行宽带上网时，从用户个人电脑到家中的 ADSL 调制解调器之间，也是使用 RJ-45 和 5 类线（即以太网使用的网线）进行连接的，并且也是使用 PPPoE 弹出的窗口进行拨号连接的。

## Slide 134: 小结
哪两种信道？2种数据链路层协议？
数据链路层传输的分组叫法？要解决的三个问题？
CRC（发送方和接收方如何处理）
Csma/ca工作过程，用途（实现用户接入网络），争用期和最短帧长，最新帧间隔
网卡（适配器的用途）
星型以太网标准，特点
硬件地址相关
交换机相关知识和自学习帧转发算法